## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
نرم افزار WSA77 برای محاسبه:
خصوصیات هیدرولیکی و خصوصیات کاویتاسیون
در جریان های آزاد آب
جریان متغیر تدریجی در یک کانال یکنواخت
روش گام به گام استاندارد برای تعیین پروفیل سطح آب
خصوصیات هیدرولیکی عبارتند از عمق جریان، سرعت، فشار پیزومتری، خط تراز انرژی، مقدار هوای وارد شده به جریان، نوع پروفیل سطح آب، عمق های نرمال و بحرانی جریان و ضخامت لایه مرزی.
خصوصیات کاویتاسیون عبارتند از ایندکس کاویتاسیون جریان، ایندکس کاویتاسیون در زبری یکنواخت، پخ لازم برای جلوگیری از ایجاد کاویتاسیون، پتانسیل خسارت برای شش نوع بی نظمی سطح، شدت اغتشاش جریان.
آشنایی با نرم افزار WSA77

## Slide 3: شکل استاندارد فایل ورودی به نرم افزار
دبی عبوری
عمق اولیه
زبری اولیه
جهت محاسبات
سیستم آحاد
شیب اولیه
ایستگاه شروع لایه مرزی
تراز مخزن
نامی برای محاسبات
تعداد مقاطع ورودی
شکل مقطع
شیب مقطع نسبت به جریان
فاصله افقی از مبدأ
تراز کف
عرض کف
شیب جانبی
شعاع انحنای عمودی
زبری
آشنایی با نرم افزار WSA77

## Slide 4
نوع مصالح | زبری (mm)
بتن | 0.03 تا 0.5
فولاد | 0.05
لوله کشی | 0.0015
سیستم آحاد | مقدار
متریک | 0
انگلیسی | 1
جهت | مقدار
از پایین دست به بالا دست | 1
از بالا دست به پایین دست | 0
آشنایی با نرم افزار WSA77
زبری
جهت محاسبات
سیستم محاسبات

## Slide 5
شکل | مقدار
مستطیلی یا ذوزنقه ای | 1
دایروی | 2
تخم مرغی | 3
نعل اسبی | 4
ترکیبی | 5
مقطع تعریفی به وسیله کاربر | 6
شیب مقطع | مقدار
مقطع قائم | 1
مقطع عمود بر کف | 2
آشنایی با نرم افزار WSA77
شکل مقطع
شیب مقطع نسبت به جریان

## Slide 6
آشنایی با نرم افزار WSA77
انواع مقاطع و پارامترهای
آن ها
(Falvey, 1990)

## Slide 7: اجرای نرم افزار
1- اعلام ایجاد کردن یا ایجاد نکردن فایل ورودی
2- وارد کردن نام فایل ورودی
3- وارد کردن نام فایل هندسی (Geometry)
4- درخواست خروجی به پرینتر یا فایل
3- وارد کردن نام فایل خروجی اصلی
4- وارد کردن نام فایل رسم (Plot)
آشنایی با نرم افزار WSA77

## Slide 8: فایل خروجی اصلی: خصوصیات جریان
دبی عبوری
عمق اولیه
نامی برای محاسبات
زبری اولیه
ضریب مانینگ
فاصله افقی از مبدأ
تراز
شیب کف
عمق
سرعت
هد پیزومتری
هد خط تراز انرژی
دبی هوا به دبی آب ورودی به جریان
پروفیل سطح آب
عمق های نرمال و بحرانی
ضخامت لایه مرزی
خط تراز انرژی در ایستگاه شروع لایه مرزی
آشنایی با نرم افزار WSA77

## Slide 9: فایل خروجی: خصوصیات کاویتاسیون
دبی عبوری
عمق اولیه
نامی برای محاسبات
زبری اولیه
ضریب مانینگ
فاصله افقی از مبدأ
ایندکس کاویتاسیون
ایندکس کاویتاسیون برای زبری یکنواخت
پخ لازم برای جلوگیری از کاویتاسیون
پتانسیل خسارت برای شش نوع ناهمواری
شدت اغتشاش
آشنایی با نرم افزار WSA77

## Slide 10
مختصری از نحوه بررسی نتایج

## Slide 11
(فایضی، 1386)
مختصری از نحوه بررسی نتایج

## Slide 12
(فایضی، 1386)
مختصری از نحوه بررسی نتایج

## Slide 13: با تشکر از توجه شما
Falvey, H. T., (1990), “Cavitation in Chutes and Spillways,” Engineering Monograph 42. US Bureau of Reclamation, Denver, Colorado.
Khasturia, R. M., (2005), “Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators,” Deprt. of Civil and Environmental Eng., Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia.
فایضی، ا.، (1386)، "فرآیند کاویتاسیون و راهکارهای کاهش خسارات ناشی از آن،" پایانامه کارشناسی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران.

## Slide 14
اگر محاسبات بر اساس عمق اولیه می باشد، می بایست مقدار تراز مخزن را در خط اول فایل ورودی، برابر با 1- قرار دهیم و اگر محاسبات بر اساس تراز مخزن می باشد، می بایست عمق اولیه را حدس زده و در خط اول فایل ورودی، وارد نماییم. سپس برنامه عمق اولیه ای را محاسبه می کند که به ما پیش نهاد می دهد. آنگاه یا می توان از برنامه خارج شده و عمق اولیه ی پیش نهادی را به جای عمق اولیه ی قبلی وارد نموده و دوباره برنامه را اجرا کنیم، یا به ادامه محاسبات با همان عمق اولیه ی قبلی ادامه دهیم.
آشنایی با نرم افزار WSA77 - ملحقات (فایضی،1386)