## Slide 1: مدل مورد ارائه : مدل هاي بهينه ياب
عنوان درس: الگو سازي ومدلسازي
به نام خدا

## Slide 2: مقدمه
مدل های ریاضی به سه دسته تقسیم می شوند یکی از این سه دسته ، مدل های بهیینه یاب می باشد.
در توصيف اين مدل مطالب زير بررسي خواهد شد.
1. مدل هاي بهينه ياب به عنوان ابزار برنامه ريزي .
2. راه حل نموداري يك مسئله ي بهینه يابي .

## Slide 3: مدل هاي بهينه ياب به عنوان ابزاربرنامه ريزي
مدل هاي برنامه ريزي به اين صورت زير تعريف مي شود: مدل هايي كه برنامه يا طرحي را ابداع مي كنند كه با توجه به وجود منابع و محدودوديت هاي مشخص بهتر از هر برنامه و طرح ديگري به اهداف از پيش تعيين شده ميرسد.
به دوعلت تكنيك اي رياضي مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته است. اول آنكه فرايند ارزيابي ((متداول)) مطلوب نمي باشد. دوم آنكه به نظر ميرسد رابطه ي مستقيمي ميان هدف هاي مهم برنامه ريزي و مسائلي كه براي حل آنها تكنيك هاي برنامه ريزي رياضي ساخته شده است ، وجود دارد.

## Slide 4: راه حل نموداري يك مسئله ي بهينه ياب
فرض كنيم كه 50 آكر زمين وجود دارئ و مقامات محلي ميبايستي اين اراضي را تنها براي كار بري مسكوني مورد استفاذه قرار دهند و همچنين در اين اراضي تنها اجازه ي ساخت دو تيپ واحد مسكوني وجود دارد ، واحد هاي مسكوني تيپ Aو B. تراكم تيپ A، 10خانه در هرآكر و تراكم تيپ B ، 5 خانه در هر آكر مي باشد. قيمت هر خانه تيپ A 2000 پوند و قيمت هر خانه تيپ B 6000 پوند مي باشد. همچنين بودجه اي كه مقامات محلي براي ساخت اين واحد ها در اختيار دارند 000 1200 پوند است. مقدار ماليات قابل اخذ براي هر واحد از خانه هاي تيپ A، 190 پوند و تيپ B 470 پوند مي باشد.

## Slide 5
تابع هدف در اين مثال كل مقدار ماليات افزوده شده است. اگر A و B نشان دهنده ي واحد مسكوني تيپ A و واحد مسكوني تيپ B باشند، پس مقدار ماليات افزوده شده (B 470 +A190)مي باشد . براي مثال اگر ده واحد مسكوني تيپ Aو بيست واحد مسكوني تيپ B ساخته شود ماليات افزوده چنين خواهد بود:
11300پوند=( 20×470پوند )+(10×190پوند) = مقدار ماليات
در اين مثال دو نوع محدوديت وجود دارد اول محدو ديت زمين يعني يك دهمA + يك پنجم B نبايد بيش از 50 آكر باشد دوم محدوديت بودجه كه مستلزم اينست كه كل هزينه ي ساخت خانه ها نبايد از سر مايه ي مو جود تجاوز كند.

## Slide 6
به نظر مي رسد كه بر اساس سياست بهينه تمام خانه ها را بر بايد از نوع B ساخت زيرا اين خانه ها470 پوند ماليات افزوده براي هر واحد به مقامات محلي پرداخت نمود ، درحاليكه خانه هاي نوعA براي هر واحد به مقامات محلي خواهند پرداخت درحالي كه خانه هاي نوع A براي هر واحد فقط 19 پوند ماليات افزوده دارد . با توجه به بررسي اوليه بدهي است كه محدوديت ها نقش مهم را در حل مسئله ايفا خواهند كرد. چون مي خواهيم راه حلي بهينه رابا استفاده از شيوه ساده ترسيمي بيابيم، با تشريح مفهوم محدوديت ها شروع مي كنيم .

## Slide 7
الف : تشريح محدوديت زمين :
ميدانيم كه
ميتوان از اين معادله براي بدست آوردن مقادير مختلف A و مقادير مكمل B استفاده نمود. ميتوان اين مقادير را ا با تغيير ساخت معادله محاسبه كرد ، چنانكه ميتوان مقدار B را بر حسب A بدست آورد و بر عكس.با محاسبه ي اين مقادير جدول زير حاصل خواهد شد.

## Slide 8: جدول حاصله از محاسبه مقادير A وB
B | A
250 | 0
200 | 100
150 | 200
100 | 300
50 | 400
0 | 500

## Slide 9
اين جدول نمايانگر تركيب هايي از تعداد واحد هاي مسكوني تيپ A و B است در هر يك از این تركيبها محدوديت زمين رعايت شده است. يعني هر كدام از مجموعه هاي موجود در در جدول تنها از 50 آكر زمين استفاده مي كند اگر اين نقاط (مقادير A و B براي هر تركيب) بر روي نموداري رسم گردد، وخطي اين نقاط را به يكديگر وصل كند، نتيجه به صورت خطي راست مانند شكل (1) خواهد بود.

## Slide 10
شكل شماره ي(1).نمودار محدوديت زمين.
600
A=500‚ B= 0
A=400 ,B= 500
A=300, B=100
A=200 , B= 150 200
A=100, B= 200
A=0, B=200
300 250 200 150 100 50 0
تعداد خانه هاي تيپ B
تعداد خانه هاي تيپ A

## Slide 11
مي توان دقيقاً مراحلي شبيه آنچه انجام شد را براي حل تر سيمي محدوديت بودجه انجام داددر ابتدا محدوديت را به صورت تساوي بيان مي كنيم.
ميدانيم كه 000 ,1,200 B= 6000+ A 2000
A 2000 را از دو طرف كم مي كنيم
A2000-000 ,1,200 = B6000
هر دو طرف را بر 6000 تقسيم مي كنيم
A - 200 B=
با محاسبه ي مقادير A , B جدول زير حاصل خواهد شد

## Slide 12: حال ميتوان از مقادير موجود در اين جدول براي نشان دادن محدوديت بودجه به صورت نموداري استفاده نمود.
B | A
200.0 | 0
166.7 | 100
133.4 | 200
100.0 | 300
66.7 | 400
33.4 | 500
0.0 | 600
جدول حاصل از محاصبه ي مقادير A و B

## Slide 13
شكل شماره ي(2).نمودار محدوديت بودجه. 2000 A + 6000B ≤ 12 00 000
A=A=600, B=0 600‚ B= 0
A=500 ,B=33.4
A=400, B= 66.7
A=300, B=100
, A=200 B= 150 200
A=100, B= 200
A=0, B=200
250 200 150 100 50 0
تعداد خانه هاي تيپ B
تعداد خانه هاي تيپ A
A=0,B=200
400
200
A=400,B=66.7
A=300,B=100
A=100B=166.7
A=200,B=133.4
600

## Slide 14
مانند نمونه ي قبل هر نقطه بر روي خط نمايانگر تركيبي از خانه هاي نوع A و B مي باشد كه هزينه هاي ساخت آن برابر محدوديت بودجه استدر حالي كه هر نقطه اي در منطقه ي بارنگ سبز روشن تركيبي از اين خانه ها است.كه هزينه ي ساخت آنها كمتر از محدوديت بودجه است.
در شكل شماره ي 3 هردو محدوديت بر روي يك نمودار ترسيم شده است.اما اين بار منطقه ي رنگي بخشي از نمودار است كه زير دو خط محدوديت(محدوديت بودجه و زمين) است.

## Slide 15
شكل شماره ي ( 3)
600‚ B= 0
تعداد خانه هاي تيپ B
تعداد خانه هاي تيپ A
400
200
600
محدوديت بودجه
محدوديت زمين
A
B
C
D
E
منطقه ي عملي ((Feasible area

## Slide 16
هر نقطه اي در در منطقه ي عملي نمايانگر تر كيب تيپ واحد هاي مسكوني است كه به زميني بيش از زمين هاي موجود نياز نداشته، واز سقف بودجه ي تعيين شده مسكن تجاوز نمي كند . ميدانيم كه هر نقطه بر روي نمودار نمايانگر مقدار ماليات خاص است ، زيرا هر تركيبي از واحد هاي مسكوني تيپ A وB را ميتوان به مقدار ماليات افزوده شده ، تبديل نمود . مقايسه مقدار ماليات به كمك اين معادله ميسر است: 190A + 470B =مقدار ماليات
ماليات نقطه اي كه بيشترين افزايش مقدار ماليات ممكنه را بوجود اورد نمايانگر سياست بهينه يابي است.

## Slide 17
اگر ميزان ماليات خاصي را در نظر بگيريم مثلاً 40000 پوند مي توان محاسبه نمود كه چه تر كيب هايي از واحد هاي مسكوني تيپ A و B متضمن اين مقدار ماليات است، وبراي كشيدن خط از عبارت زير استفاده ميكنيم.
190A + 470B=40 000
اين عمل را با حل معادله (190A+470B= 40000 ) ابتدا براي A و سپس براي B انجام مي دهيم.

## Slide 18: حل معادله براي A
000 40 = B470 + A190
(B470)رااز دوطرف كم كرد وهر دوطرف را بر 190 تقسيم مي كنيم.
نتيجه به صورت زير خواهد بود.
A= 210 – 2.5

## Slide 19: حل معادله براي B
190 A + 470B = 40 000
190 A را از دوطرف کم می کنیم :
470 B = 40 000 – 190 A
هر دو طرف معادله را بر 470 تقسیم می کنیم .
B = 85 - ./4 A

## Slide 20
بنابر این وقتی B = 0 ، A=210 و زمانی که A=0 B=85 است این دو عدد به ترتیب نقاط نقاط تقاطع خط این معادله با محور های A و B نمودار می باشد. بدین ترتیب می توان خط را مستقیماً و فقط بااستفاده از این دو نقطه ترسیم کرد.

## Slide 21
تعداد خانه هاي تيپ B
تعداد خانه هاي تيپ A
400
200
600
85
محدودیت زمین
محدودیت بودجه
200
A+470B=40 000190

## Slide 22
بدیهی است که هر چه از مبدأ مختصات دور می شویم بر مقدار مالیات که با خطوط موازی نشان داده می شوند افزوده می گردد. همچنین میدانیم که از یک نقطه خاص به بعد خطوط خارج از منطقه ی عملی قرار می گیرند. مسئله مورد نظر ما یافتن خطی است که حتی الامکان از مبدأ دور شود در حالیکه حداقل یک نقطه در منطقه عملی داشته باشد. حداکثر مقدار مالیات افزوده شده با ساختن 300 واحد مسکونی تیپ A و 100 واحد مسکونی تیپ B بدست می آید.

## Slide 23
تعداد خانه هاي تيپ B
تعداد خانه هاي تيپ A
400
200
600
85
200
نقطه ی بهیینه
368
150
B
C
A
D
190A+470B=100 000
A=300 . B=100

## Slide 24
با قرار دادن مقادیر ترکیب بهینه (َََ( A=300 , B=100در معادلات محدودیت ها می توان عملی بودن آن را بررسی کرد.