## Slide 2: اصول اکتشافات ژئوشیمیایی
موضوع:بررسی هاله های هیدروژئوشیمیایی
پاییز95

## Slide 3: فهرست
ویژگی روش هیدروژئوشیمیایی
مقدمه
آنومالی های هیدروژئوشیمیایی
نمونه برداری ازهاله هیدروژئوشیمیایی

## Slide 4: مقدمه
روش اکتشافات هیدروژئوشیمیایی یکی از روش های متداول ژئوشیمیایی است که تاریخچه کاربرد آن به 100 سال قبل برمیگردد.
ژئوشیمیدان روسی,کورناکوف
ژئوشیمیدان روسیه ای,والیاشکو

## Slide 5: اوستل،4195
آب های مورد بررسی در روش هیدروژئوشیمیایی
آب های سطحی :رودخانه – دریا -دریاچه
آب های زیرزمینی:چشمه –چاه -قنات

## Slide 6: تفاوت آب های سطحی و زیرزمینی
آب های سطحی
قدرت انحلال کمتر
آب های زیرزمینی
قدرت انحلال بیشتر

## Slide 7
ازآنجا که آب های زیرزمینی ازاعماق به سطح می رسند نمونه برداری از این آب ها به اکتشاف کانسارهای عمیق کمک می کند.
نقش آب های سطحی درژئوشیمی اکتشافی انتقال فلزات حل شده ای هست که به وسیله آب زیرزمینی به داخل حوضه های آبریز آورده می شود.
رسوبات رودخانه ای نسبت به آب های سطحی مرتبط با آن ها آنومالی های شاخص تری را ارائه می دهند.

## Slide 8: از روش هیدروژئوشیمیایی برای اکتشاف عناصری مانندCo,Mo,Ni,Cu,pb,Zn استفاده می شود.
عناصری مانندCr,w,Sn,Auبرای اکتشاف دراین روش مناسب نیستند.
امروزه برای اکتشاف کانسارهای مس پورفیری,کانسارهای سولفیدی وکانسارهای بورات از روش هیدروژئوشیمیایی استفاده می شود.

## Slide 9
CuꝜ
کاتیون ها ZnꝜ
پیدایش عناصر در آبpbꝜ
آنیون هاSo⁻²₄
MoO⁻²₄
مواد معلق
مواد آلی محلول

## Slide 10: نمونه برداری از هاله های هیدروژئوشیمیایی
زمان نمونه برداری
محل نمونه برداری
رنگ آب
توجه به آلودگی های صنعتی احتمالی
شرایط آب وهوایی هنگام نمونه برداری
توجه به مقدارموادمعلق ومیزان آشفتگی آب
حضورگیاهان ومواد آلی
استفاده از ظروف پلاستیکی محکم وتمیز

## Slide 11: آماده سازی وتجزیه نمونه ها
اضافه کردن HNO₃ به نمونه درصحرا
اضافه کردنHCLبه نمونه جهت اندازه گیری Br,Sio₂
اضافه کردن₄H₂soبه نمونه جهت اندازه گیریHg

## Slide 12: مزایای روش هیدروژئوشیمیایی
کاربرد برای اکتشاف توده های پنهان وتوده های رخنمون دار
وجود روش های تجزیه ای مناسب برای اندازه گیری عناصرشاخص
یونومتر

## Slide 13: معایب روش هیدروژئوشیمیایی
تغییر میزان کاتیون ها وآنیون ها با بارندگی فصلی
ناپایداری بعضی ازترکیبات ویون هاحتی برای مدت کوتاه
مشکل بودن تجزیه واندازه گیری غلظت عناصردرمقیاسppb

## Slide 14: طبقه بندی هاله های هیدروژئوشیمیایی
هاله های هیدروژئوشیمیایی براساس پایداری در آب های طبیعی
هاله های هیدروژئوشیمیایی دائمی
هاله های هیدروژئوشیمیایی موقتی

## Slide 15: عوامل کنترل کننده شدت آنومالی های هیدروژئوشیمیایی
انشعابات فرعی جریان های سطحی
شدت بارندگی
سرعت آب
سدها وحصارهای ژئوشیمیایی

## Slide 16: Tanks for your attention