## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2: منحني هاي کمک طراحي

## Slide 3: پارامترهاي طراحي سازه هاي نگهبان خرپايي
ارتفاع گود، H : اين ارتفاع در آن قسمت از جداره­هاي گود که در مجاورت زمين­ها يا معابر مجاور قرار گرفته­اند، از کف معبر تا زير شالودة سازة در دست ساخت در زمين مورد نظر در نظر گرفته مي­شود. در صورتي که جدارة گود در مجاورت يک ساختمان باشد، ارتفاع گود را از زير شالودة ساختمان مجاور تا زير شالودة ساختمان در دست احداث در نظر مي­گيريم.

## Slide 4: پارامترهاي طراحي سازه هاي نگهبان خرپايي
سربار مجاور گود، Q: اين سربار مي تواند ناشي از توقف يا تردد وسايل نقليه در معابر مجاور، مصالح و تجهيزات قرار داده شده در زمينهاي مجاور بارهاي زنده و مردة ناشي از ساختمانهاي مجاور، بخش شيبدار زمين مجاور در زمينهاي شيبدار مجاور گود، و نظاير آن باشد.

## Slide 5: پارامترهاي طراحي سازه هاي نگهبان خرپايي
فاصلة بين خرپاها، L: نحوة چيدمان خرپاها عموماً بايد به گونه اي باشد که فونداسيونهاي ساختمانهاي اصلي در دست احداث، بين اين خرپاها قرار گيرد. حدود مناسب و متعارف L در حدود 3 تا 5 متر است.

## Slide 6: پارامترهاي طراحي سازه هاي نگهبان خرپايي
مشخصات مکانيکي خاک: پارامترهاي مکانيکي خاک که بر رانش خاک جدارة گودبرداري تأثير مي گذارند، عبارتند از: مقاومت چسبندگي خاک (c)، زاوية اصطکاک داخلي خاک ، و وزن مخصوص يا دانسيتة خاک .

## Slide 7: منحني هاي کمک طراحي
در منحني هاي کمک طراحي ارائه شده، مقادير مشخصي براي پارامترهاي طراحي در نظر گرفته شده است:
ارتفاع گود يا سازه، H: 4 ، 7 ، 10 ، 13 ، و 16 متر.
فاصلة بين خرپاها، L: 3 ، 4 ، و 5 متر
سربار کنار گود،Q : 0 ، 2 ، 4 ، و 6 تن بر متر مربع

## Slide 8: منحني هاي کمک طراحي
در صورتي که H يا L يا Q در پروژة مورد نظر ما، بين دو تا از اعداد نظير در فوق قرار گيرد از منحني مربوط به عدد بزرگتر استفاده مي­کنيم، و گرنه بايد به جاي استفاده از منحني­هاي کمک طراحي، با توجه به مباني محاسباتي ارائه شده، سازة نگهبان را خودمان محاسبه و طراحي کنيم.

## Slide 9: منحني هاي کمک طراحي
مقدار Q ناشي از ساختمان مجاور را بايد با توجه به بارهاي زنده و مردة وارد بر هر طبقة آن محاسبه کرده و اين مقادير را براي کلية سقفهاي آن محاسبه کنيم. ميتوانيم Q را در ساختمانها به ازاي هر متر مربع هر سقف برابر با يک تن بر متر مربع در نظر بگيريم. در اين صورت مقادير 2 ، 4 ، و 6 تن بر متر مربع فوق نشان دهندة ساختمانهاي مجاور 2، 4 ، 6 طبقه خواهند بود.

## Slide 10: منحني هاي کمک طراحي
نشان دهندة آن است که مقدار Q ناچيز و قابل صرفنظر کردن است. الزاماً به معناي آن نيست که در مجاور گود زمين يا معبر وجود دارد. همچنين براي زمين يا معبر مجاور گود، الزاماً نيست، بلکه بايد آن را با قضاوت مهندسي و نيز در صورت لزوم و امکان با استفاده از آيين نامه هاي مربوطه تخمين بزنيم.

## Slide 11: انواع نمودارهاي کمک طراحي
نمودارهاي کمک طراحي، که در اين فصل بررسي ميشوند، به سه نوع تقسيم ميشوند:
نمودارهاي تعيين نوع سازة نگهبان
نمودارهاي تعيين ابعاد پي در پلان
نمودارهاي تعيين نوع و طول شمع

## Slide 12: نحوة استفاده از نمودارهاي انتخاب نوع سازة نگهبان
بسته به مقادير H ، L و Q در طرح مورد نظر ما، نمودار مربوط به آن را انتخاب ميکنيم.
را بر روي محور افقي و c را بر روي محور قائم مشخص مي کنيم. از اين نقاط خطوطي را به ترتيب عمود بر محورهاي افقي و قائم رسم مي کنيم. اين دو خط يکديگر را در يک نقطه قطع مي کنند.
اگر اين نقطه در يکي از نواحي I يا II يا III مطابق شکل قرار گرفت، سازةI ، II يا III را انتخاب مي کنيم.
اگر نقطة مزبور در ناحية « عدم نياز» قرار گرفت، معناي آن اين است که گود پايدار است و نيازي به سازة نگهبان ندارد.
در صورتي که نقطة مزبور در ناحية IV قرار گيرد، نشان دهندة آن است که خاک بسيار ضعيف است و منحنيها و نقشه هاي ارائه شده براي پاسخگويي به شرايط موجود کافي نيستند و مطالعات ژئوتکنيکي گود و طراحي سازة نگهبان بايد به صورت خاص و بر اساس بررسيهاي بيشتر محلي انجام شود. اين نوع سازة نگهبان را « سازة نگهبان خاص» مي ناميم.

## Slide 13: نمودارهاي تعيين ابعاد پي در پلان و نحوة استفاده از آنها
بسته به مقادير H ، L ، و Q ، نمودار مربوط را انتخاب مي کنيم.
را بر روي محور افقي و c را بر محور قائم مشخص مي کنيم. از اين نقاط خطوطي را به ترتيب عمود بر محورهاي افقي و قائم رسم مي کنيم. اين دو خط يکديگر را در يک نقطه قطع مي کنند.
اگر اين نقطه بر روي يکي از خطوط دوم، سوم، يا چهارم بيفتد، مقدار عددي را که بر روي هر يک از خطوط نوشته شده است، به عنوان انتخاب مي کنيم.

## Slide 14: نمودارهاي تعيين ابعاد پي در پلان و نحوة استفاده از آنها
اگر اين نقطه در بالادست خط دوم بيفتد، همان عدد نوشته شده بر روي خط دوم را به عنوان انتخاب ميکنيم.
اگر نقطة مزبور، در بين خطوط دوم و سوم بيفتد، بايد را با استفاده از درونيابي خطي مقادير خطوط دوم و سوم به دست بياوريم. به همين طريق اگر نقطة مزبور در بين خطوط سوم و چهارم بيفتد، براي تعيين از درونيابي مقادير خطوط سوم و چهارم استفاده ميکنيم. براي درونيابي خطي، با توجه به شکل 4ـ3، اگر نقطة مورد نظر بين دو خط با مقادير مشخصة و قرار گيرد، مربوط به سازة نگهبان مورد نظر را ميتوانيم از رابطة زير، که همان رابطة درونيابي خطي است، به دست بياوريم:

## Slide 15: نمودارهاي تعيين ابعاد پي در پلان و نحوة استفاده از آنها
اگر نقطة مزبور در پايين خط چهارم بيفتد، همانند ناحية IV نمودارهاي تعيين نوع سازة نگهبان، نمودارهاي ارائه شده براي تعيين نوع سازة نگهبان کافي نيستند و نبايد از آنها استفاده کرد و در نتيجه بايد مطالعات خاصي را براي اين امر صورت دهيم.

## Slide 16: نمودارهاي تعيين نوع و طول شمع، و نحوة استفاده از آنها
  با توجه به مقادير H، L، و Q، نمودار مربوط را انتخاب مي کنيم.
  را بر روي محور افقي و c را بر روي محور قائم مشخص مي کنيم. از اين نقاط خطوطي را به ترتيب عمود بر محورهاي افقي و قائم رسم مي کنيم. اين دو خط يکديگر را در يک نقطه قطع مي کنند.
  اگر اين نقطه بر روي يکي از خطوط دوم، سوم، يا چهارم بيفتد، مقدار عددي را که بر روي هر يک از آن خطوط نوشته شده است، به عنوان يا (بسته به مورد) انتخاب مي کنيم.

## Slide 17: نمودارهاي تعيين نوع و طول شمع، و نحوة استفاده از آنها
اگر اين نقطه در بالادست خط دوم بيفتد، همان عدد نوشته شده بر روي خط دوم را به عنوان يا (بسته به مورد) انتخاب مي کنيم.
اگر نقطة مزبور در بين خطوط دوم و سوم بيفتد و هر دو يا را (بسته به مورد) با استفاده از درونيابي خطي مقادير خطوط دوم و سوم به دست بياوريم. به همين طريق اگر نقطة مزبور در بين خطوط سوم و چهارم بيفتد، براي تعيين يا ، از درونيابي مقادير خطوط سوم و چهارم استفاده مي کنيم.

## Slide 18: نمودارهاي تعيين نوع و طول شمع، و نحوة استفاده از آنها
براي درونيابي خطي، با توجه به شکل 4ـ5، اگر نقطة مورد نظر بين دو خط با مقادير مشخصة و قرار گيرد، مربوط به سازة نگهبان مورد نظر را مي توانيم از رابطة زير، که همان رابطة درونيابي خطي است، به دست بياوريم:

## Slide 19: نمودارهاي تعيين نوع و طول شمع، و نحوة استفاده از آنها
در صورتي که نقطة مزبور در بين خطوط دوم و سوم، يا سوم و چهارم بيفتد و يکي از آنها و ديگري باشد، به دليل تفاوت نوع اين شمعها، را انتخاب ميکنيم. البته در اين حالت مي توانيم با استفاده از روابط مذکور در فصل دوم، طول شمع مناسبي را براي سازة نگهبان محاسبه و انتخاب کنيم.