## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2: مواد پلیمری

## Slide 3: تعریف
بسپار یا پلیمر (polymer) ماده‌ای شامل مولکول‌های زنجیره‌ای بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومر نامیده می‌شود، ساخته شده است.
پلاستیک‌ها از پلیمرها ساخته می‌شوند. (مثال‌های بارزآنها از لحاظ کاربرد در ساختمان یو پی وی سی و پلاستیک‌های فومی شکل هستند).

## Slide 4: تقسیم بندی پلاستیک‌ها
پلاستیک‌ها بر اساس خصوصیات فیزیکی خود تقسیم بندی می‌شوند.
  ترموپلاست‌ها
  ترموست‌ها

## Slide 5: ترموپلاست‌ها
هرگاه گرم شوند، نرم می‌شوند و هرگاه سرد شوند سخت می‌شوند. (قابل حل در حلال‌های آلی).
برخی از این پلاستیک‌ها عبارتند از:
  پلی اتیلن: انواع عایق‌های رطوبتی و عایق‌های زیر تخته بندی بام، مخازن آب سرد، لوله کشی آب.
  پلی پروپیلن: لوله کشی آب، مخازن آب، عایق‌های رطوبتی، سیستم‌های زه کشی، الیاف مسلح کننده در بتن مسلح.
  پلی بوتیلن: لوله‌کشی آب
  پی وی سی: اجزای شبکه‌های جمع آوری آب باران، سیستم‌های زه کشی، تاسیسات زیرزمینی، قاب در و پنجره، کاشی‌ها و ورق‌های مورد استفادذه در کف سازی.
  پلی متیل متا اکریلات: وان حمام، تشتک زیر دوشی، ظرفشویی آشپزخانه.
  پلی کربنات: شیشه نشکن، وان جکوزی، ظرفشویی آشپزخانه.
  پلی استایرن: وان و زیردوشی حمام، کاشی‌های تزئینی.
  نایلون‌ها: لوله‌های دفنی کابل، درز بندی در و پنجره‌ها، کاشی‌های مورد استفاده در کف سازی.

## Slide 6: ترموست‌ها
با حرارت دادن حالت خمیری در آنها ایجاد نمی‌شود. (غیر قابل حل در حلال‌های آلی).
مهمترین انواع این پلاستیک‌ها عبارتند از:
  (فنل فرم‌آلدئید-ملامین فرم‌آلدئید-اوره فرم‌آلدئید): لایه‌های پوششی تزئینی (برای سطوح درها و پنجره‌ها و ...).
  پلی استر مسلح شده با الیاف شیشه‌ای: پانل‌های پوششی سقف‌ها و دیوارها، سیستم‌های جمع‌آوری آب باران، کاشی‌های تزئینی، مخازن آب سرد.

## Slide 7: ویژگی‌های پلاستیک
شفافیت و نورگذرانی، ثبات رنگ، پایداری در برابر هوازدگی، ضربه پذیری، جذب آب کم، مقاومت در برابر سایش، شکل پذیری، چسب پذیری، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و خوردگی، و سبک بودن، نا مقاوم در برابر نور خورشید، دارای قابلیت اشتعال (تولید گاز سمی در اثر اشتعال).

## Slide 8
فلزات

## Slide 9: آهن
فلزی است که در ساختمان به صورت تیر آهن، ناودانی، نبشی، ورق، میل گرد، در و پنجره، ...کاربرد دارد.
وزن مخصوص: 7.87 تن بر متر مکعب.
دمای ذوب: 1500 درجه سانتیگراد.

## Slide 10: روش‌های استخراج آهن
کوره بلند
دارای تنوره بلند بوده درون آن از مواد نسوز و دیر گداز ساخته می‌شود.
مراحل تولید آهن خام در کوره بلند:
از بالای کوره بلند، سنگ آهن، کک و سنگ آهک را وارد می‌کنند و از پایین کوره نیز جریان شدیدی از هوای گرم می‌دهند.
هوای ورودی داغ با کک یا همان کربن، ترکیب شده، به کربن منوکسید کاهیده می‌شود و مقدار قابل ملاحظه‌ای گرما آزاد می‌کند که این گرما به حفظ دمای کوره کمک می‌کند.
2 C(s) + O2(g) → 2 CO(g)

## Slide 11
واکنش گاز CO با اکسید آهن باعث آزاد شدن آهن خالص می‌شود.
3 Fe2O3(s) + 3CO(g) → 2 Fe (s) + 3CO2(g)
به دلیل اینکه دمای کوره نزدیک به 1500 درجه است، آهن تولید شده مذاب بوده و به سمت پایین کوره جریان می‌یابد.
دمای کوره همچنین برای تجزیه سنگ آهک نیز کافی است:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
اکسید کلسیم از طریق واکنش با ناخالصی‌های اسیدی (مانند اکسید سیلیسیم) آنها را به صورت سرباره جدا می‌کند.
(سرباره) SiO2 + CaO → CaSiO3
وجود سرباره از اکسید شدن دوباره مذاب آهن جلوگیری می‌کند.

## Slide 12
در قسمت بالای کوره که دما بین 200 تا 700 درجه است:
3 Fe2O3(s) + CO(g) → 2 Fe3O4(s) + CO2(g)
در دمای نزدیک به 850 درجه:
Fe3O4(s) + CO(g) → 3 FeO(s) + CO2(g)
در لول‌های پایین‌تر:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
(سرباره) SiO2 + CaO → CaSiO3
با حرکت اکسید آهن به سمت پایین‌تر در دمای 1200 درجه:
FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g)
C(s) + CO2(g) → 2 CO(g)

## Slide 13: کوره‌های گازی
در این کوره‌ها با استفاده از گازهای اتان و متان کوره را گرم می‌کنند.

## Slide 14: چدن
آهن خام ناخالصی‌های کربن، سیلیسیم، گوگرد، فسفر، منگنز، .. دارد و خاصیت چکش خواری ندارد.
آهن خام را دوباره ذوب کرده و کربن، فسفر، منگنز، سیلیس، ... به مقدار مورد نظر اضافه می‌کنند. محصول حاصل چدن نامیده می‌شود.
کربن: 4/5-2/067
سیلیسیم: 2/6-1/1
منگنز: 0/95-0/45
فسفر: 0/42-0/16
گوگرد: 1/4-0/07
در ساخت لوله‌های آب و فاضلاب، خطوط برق، نرده‌ها، شیرآلات و ... استفاده می‌شود.

## Slide 15: فولاد
با اضافه کردن کربن، مس، کرم، آلومینیوم، سیلیسیم، منگنز، گوگرد، فسفر به آهن خام بدست می‌آید.
کربن: کربن فولاد را ترد می‌کند، سختی آن را زیاد می‌کند و دمای ذوب آن را پایین می‌آورد. میزان کربن فولاد نرمه معمولی برای مصارف ساختمانی(0/3-0/1)% است.
منگنز: تاب کششی فولاد را زیاد می‌کند، به طوریکه شکل دادن به آن سخت می‌شود. به فولاد از ۵/0 تا 1/5٪ وزنش منگنز می‌زنند. با فولاد منگنزی؛ تکه‌های فولادی سخت مانند ساچمه فلزی می‌سازند.
مس: برای جلوگیری از زنگ زدن فولاد در آب دریا، به آن مس می‌افزایند.

## Slide 16
سیلیسیم: تاب کششی و سختی را بالا می‌برد. فولاد سیلیسیمی ترد و نورد کردن آن دشوار است، به فولاد تا 0/35درصد وزنش سیلیسیم می‌زنند.
گوگرد: فولاد آب شده را کند روان می‌کند و از تاب ضربه‌ای آن می‌کاهد، تا آنجا که فولاد گوگرد دار سرخ شده با ضربه پتک می‌شکند. به فولاد از 0/06 تا 0/2 درصد وزنش گوگرد می‌زنند.
فسفر: فولاد را ترد می‌کند و در سرما پوسته می‌شود.
کرم: به تاب کششی فولاد می‌افزاید و از زنگ زدن آن جلوگیری می‌کند. کارد، قاشق، چنگال و ظرف‌های فولادی زنگ نزن را از فولاد کرم دار می‌سازند. در سازه‌های دریایی هم کاربرد دارد (اضافه کردن 7 تا 13 درصد کرم منجر به ساخت فولاد زنگ نزن می‌شود).

## Slide 17: آلومینیوم

## Slide 18: نحوه استخراج آلومینیوم
از بوکسیت (سنگ معدن حاویAl2O3) تهیه می‌شود.
Fe2O3 و SiO2 که ناخالصی های بوکسیت هستند، در NaOH حل شده و جدا می‌شوند.
سپس آلومینای خالص (Al2O3) را در کریولیت مذاب حل کرده و در دمای 960 درجه به حالت مذاب در می آورند.

## Slide 19: نحوه استخراج آلومینیوم
فلز آلومینیوم که به حالت مذاب به دست می آید از طریق لوله ی تعبیه شده در قسمت پایینی دستگاه خارج می شود.

## Slide 20: خواص آلومینیوم
جلاپذیر، سبک، ظاهر زیبا، ساخت آسان، مقاومت به خوردگی بالا، استحکام به وزن بالا و چقرمگی شکست بالا است.
آلومینیوم در مقابل ملات سیمان حساس است لذا موقع جای‌گذاری باید نایلون پیچ شود. قلیایی‌ها و آهک و آب دریا بر آن اثر می‌گذارند. سولفاتها بر آلومینیوم اثر نمی‌گذارند ولی سولفیدکربن با آن واکنش می‌دهد. بنابراین با آلومینیوم دودکش نمی‌سازند.

## Slide 21: کاربردهای آلومینیوم
پوشش پشت بام.
در و پنجره سازی.
آلیاژ آن با منگنز در برابر نزولات جوی آلوده مقاوم می‌باشد.
آلیاژ با روی (Zn) آن در ساختمان‌های فلزی به علت سبکی و عدم حساسیت در مقابل مواد و استحکام بالا مصرف می‌شود.
آلیاژ با سیلیسیم و منیزیم جلا پذیر و مقاوم به مواد شیمیایی است. در پل و خرپا مصرف می‌شود.
آلیاژ با منیزیم قابلیت تورق خوبی دارد و در ساخت پوشش‌ها مصرف دارد.
آلیاژ با مس در مقابل عوامل جوی آسیب پذیر است. برای تزئینات داخلی کاربرد دارد.
آلومینیم برای ساخت منبع آب گرم، لوله، مخازن بخار آب مناسب نیست.

## Slide 22: شیشه

## Slide 23: روش تولید شیشه
از اختلاط و ذوب چند ماده غیر آلی که قسمت اصلی آنها SiO2 است (ماسه سیلیسی یا سنگ سیلیسی، سنگ آهک، کربنات سدیم و گاهی دولومیت)، بدست می‌آید. ماده مذاب به گونه‌ای سرد می‌شود که مولکول‌ها فرصت تبلور مجدد نداشته باشند (حالت آمورف).
برای کاهش انرژی مورد نیاز و سهولت ذوب و نیز برای ایجاد خصوصیات مطلوب در شیشه حاصل از ذوب سیلیکا، مواد دیگری هم به ان اضافه می‌شود.
ماده خام اصلی تشکیل دهنده شیشه، ماسه سیلیسی است که دمای ذوبش 1700 درجه است. افزودن کربنات سدیم (Na2CO3) به نسبت 25 به 75 دمای ذوب را به حدود 800 درجه کاهش می‌دهد. ولی چنین ترکیبی انحلال پذیر است. بنابراین برای ایجاد پایداری CaO و MgO اضافه می‌شود که از سنگ آهک و دولومیت تامین می‌شوند.

## Slide 24: ترکیب شیمیایی معمول شیشه‌های تجاری
SiO2: 70-74 %
Na2O: 13-16 %
CaO: 11-12 %
MgO: 3-5 %
Al2O3: 1-3 %

## Slide 25: شیشه ساختمانی
سختی: 7-6
وزن مخصوص: 2/5 تن بر متر مکعب
غیر از فلوئور در مقابل مواد دیگر مقاوم است.
ضخامت شیشه‌های ساختمانی:
برای زیر 1 متر مربع: 2 میلیمتر و برای 1 تا 2 متر مربع: 3 میلیمتر، برای 2-3 متر مربع: 4 میلیمتر.
نوع کارخانه و ابعاد در ضخامت تاثیر دارد. مثلا ضخامت شیشه 1/5×0/5 متر مربع می‌تواند 2 میلیمتر باشد ولی1×1 نه.
شیشه را از هر طرف 2 میلیمتر کوچک می‌گیرند.

## Slide 26: شیشه پیرکس
حاوی اکسید بور و مقدار کمی اکسیدهای سدیم، پتاسیم و آلومینیم می‌باشد. مشخصه اصلی این شیشه مقاومت در برابر شوک‌های حرارتی است.

## Slide 27: شیشه‌های بازتابنده
این شیشه‌ها بخش زیادی از طیف‌های مختلف نور را بازتاب می‌دهند و در کنترل ورود و خروج نور و انرژی تاثیر می‌گذارند. در انتخاب شیشه رفلکس باید به محدودیت‌های آن از جمله آیینه‌ای بودن آن در شب از سمت داخل نیز توجه نمود.
در این نوع شیشه در حین تولید یا بعد از آن از اندودهای فلزی استفاده می‌شود. برای تولید شیشه ی قرمز از اکسید مس، برای تولید شیشه آبی پر رنگ از اکسید کبالت و برای تولید شیشه های زرد از اکسید کادمیوم استفاده می شود.
اگر در روشنایی روز از بیرون به شیشه انعکاسی نگاه کنیم مشاهده می‌کینم که تصاویر اطراف را مانند آینه باز می‌تاباند و اگر از داخل به بیرون نگاه کنیم، شیشه کاملا شفاف خواهد بود. شبها پدیده مذکور برعکس است. یعنی شیشه از خارج شفاف و از داخل مانند آینه است.

## Slide 28: شیشه مات
در این نوع شیشه سطح شیشه به کمک ماسه پاشی، سایش مکانیکی، خوردگی با اسید هیدروفلوریک و یا ریختن پودر شیشه و ذوب آن در سطح شیشه به صورت مات در می‌آید.