## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2: نگرشی بر روند تهیه طرح های تفضیلی مبحث دوم و سوم و قسمتی از چهارم

## Slide 3: تدارکات و تکمیل اطلاعات و نقشه ها
پس از مشخص شدن محدوده ی مطالعاتی و تصمیم به شروع کارهای اجرایی اولین قدم تکمیل مدارک و نقشه های محدوده ی مزبور است.
این اسناد و مدارک در پرونده های موجود منطقه زیربط و آرشیوحو.ه ی معاونت شهرسازی و معماری شهرسازی تهران قابل تحصیل می باشد

## Slide 4: دریافت نقشه ها و اطلاعات ثبتی املاک واقع در محدوده ی مطالعاتی
در خلال تهیه ی طرح تفضیلی طراح سعی می کند با دستیابی به حدود املاک خطوط طرح های خدماتی (کاربری ها) و یا شبکه خیابان ها را بر روی مرز پلاک ها قرار دهد تا از تکه تکه شدن قطعات ثبتی و درنهایت پیچیده تر شدن مسایل فنی و حقوقی و مشکلات بعدی جلوگیری شود.
در پاره ای از موارد نیز طراح موفق به دریافت اطلاعات و نقشه های لازم نشده و از طرفی ملزم می شود بدون در نظر گرفتن حدود املاک نسبت به طراحی قدام نماید.

## Slide 5: دریافت آخرین نقشه های به هنگام هوایی از سازمان نقشه برداری کشور
نقشه هایی که از عکس های هوایی به دست می آید مدرک و ابزار بسیار مهمی در فرایند تهیه ی نقشه های طرح تفصیلی به شمار میرود.

## Slide 6: انجام نقشه برداری زمینی در سیستم U.T.M
در صورتی که در محدوده ی مورد نظر جهت تهیه ی طرح تفصیلی عوارض طبیعی و یا عوارض ساخته شده بر روی نقشه های 1:2000 موجود نباشد شهرداری از سازمان نقشه برداری و یا بخش خصوصی تهیه ی نقشه را از بخش فوق الذکر درخواست میکند.
این سری نقشه ها که در سیستم U.T.M بوده میتواند در جهت بهتر شناساندن کالبد محدوده مربوطه برای طراحان به عنوان اصلی ترین ابزار تلقی گردد.

## Slide 7: لزوم استعلام از ارگان ها در امر خدمات
طراح و برنامه ریز شهری باید در هنگام تهیه طرح تفضیلی برای محدوده ی مورد نظر وضعیت طرح های موجود و در دست اجرا و یا طرح های آتی را از دوایر مربوطه استعلام نماید تا موارد اعلام شده در طرح تفصیلی ملحوظ نظر قرار گیرد.

## Slide 8: بازدید از وضعیت موجود اراضی مورد نظر
کارشناسان و برداشتگران در جهت تکمیل اطلاعات بازدیدهایی را از محدوده ی مورد نظر انجام می دهند.
اهداف این بازدیدها به شرح زیر است:
1-اشراف به محدوده ی مورد مطالعه
2-تکمیل اطلاعات و نقشه ها
3-آغاز شکل گیری ایده های کلی و جزئی در رابطه با طرح های پیشنهادی

## Slide 9: دریافت حق یا حقوق مکتسبه املاک در محدوده ی مورد مطالعه
مراجعات و مکاتبات ب شهرداری مناطق مربوطه در ارتباط با وضعیت موجود املاک ساخته شده و یا اراضی مفروز ضروریست.
حقوق مکتسبه(پروانه های ساختمانی،گواهی های عدم خلاف،پایان کار،...)و رعایت حقوق ایجاد شده برای مالکین و اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک اصل اساسی برای طراحان و برنامه ریزان که اقدام به تهیه ی طرح تفصیلی میکنند مورد توجه است.

## Slide 10: بررسی حوزه های آبگیر و بهمنگیر به منظور تعیین حریم لازم الرعایه
به علت اینکه در سطح شهر شیب های متفاوتی موجود است بررسی حوزه ها و مسیرهای آبگیر،بهمنگیر و... از اهمیت خاصی برخوردار است.
مطابق قانون اراضی موجود در حریم مسیل ها متعلق به شهرداری است در این رهگذر املاکی که در حریم مسیل ها احداث غیر مجاز شده شهرداری میتواند آنها را تخریب و جمع آوری کند.

## Slide 11: بررسی اراضی طرح از نظر گسل ها،جهت وزش باد و زمین شناسی
با توجه به نقشه ی اقلیمی منطقه ی مورد نظر طراح یا برنامه ریز باید با انطباق این نقشه با نقشه ی مورد مطالعه اراضی بحرانی از نظر گسل را تشخیص دهد و کاربری وفق آن را پیشنهاد دهد.
جهت وزش باد و نقشه ی گلباد ها شناخت تکوتیک زمی و نوع و عمق و شیب لایهه های زمین نیز میتواند مفید باشد.

## Slide 12: تعیین سرانه های مسکونی و سایر کاربری های طرح تفصیلی
بررسی این مورد برای دانستن سهم خدماتی این اراضی نسبت به محله دارای اهمیت است.
هنگامیکه در تعیین سرانه ها بحث تقاضا برای هر نوع کاربری مطرح می شود سوال اینست که ارگان متولی هر طرح تا چه میزان پتانسیل ایجاد خدمات را در سالهای آتی خواهد داشت.بنابراین پارامتر سرانه بر حسب زمان یا مکان متغییر می باشد.
گروه تهیه ی طرح تفصیلی باید بین عرضه و تقاضای یک کاربری تعادل ایجاد کند.
میزان سرانه ی هر کاربری استاندارد خاصی ندارد و با توجه به شرایط اقلیمی و فیزیکی هر منطقه متغییر است.

## Slide 13: تعیین سرانه های مسکونی وسایر کاربری ها
در بحث سرانه ها تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی حائز اهمیت است.
در حال حاضر 4 نوع تراکم ساختمانی در شهر تهران داریم :
1-تراکم ساختمانی 120درصد
2- تراکم ساختمانی 180 درصد
3-تراکم ساختمانی ویژه ی مسکونی
4-تراکم ساختمانی غیر مسکونی
ارتفاع و حجم بنا نیز مهم است.

## Slide 14: بررسی و لحاظ نمودن مصوبات قبلی
  طراحان در تهیه یا ترمیم طرح تفصیلی به الفاظی در متن نقشه ها بر می خورند، مانند:آموزشی طبق« بند 4صورت جلسه 218 شورای طرح وبررسی». دراینگونه موارد سعی در حفظ چارچوب مصوبه مربوطه می شودلکن در مواردی که قسمت های کوچکی از محدوده مورد مطالعه دارای مصوبات موردی باشد ودر صورتیکه کارشناسان به این نتیجه برسند که مصوبات قبلی برای طرح های جدید دست وپاگیرهستند می توانند پیشنهاد اصلاح مصوبات قبلی را براساس راه حل های پیشنهادی به کمیسیون ماده 5 قانون شورایعالی شهرسازی ومعماری بنمایند.

## Slide 15: بخش دوم:روش های تهیه طرح تفصیلی
روش هایی که برای تهیه ی طرح های تفصیلی وجود دارند وابسته به دومورد زیر هستند :
1.طرح های بالا سری 2.شکل نوع شهر
در حالت نخست روش های اتخاذ شده در تهیه ی طرح تفصیلی متأثر از استراتژی موجود ودر حالت دوم شکل شهر تعیین کننده می باشد.

## Slide 16: اجرای طرح های تفصیلی توسط گروه های ذینفع و ذینفوذ
جامعه را میتوان از نظر طرح های تفصیلی به چند گروه عمده به ترتیب زیر تقسیم نمود:
1-آنهایی که به نوعی ذینفع هستند.
2-آنهایی که این طرح ها در وضعشان اثر میگذارد.
3- افراد و سازمانهای ذی نفوذ.
ارزیابی اجرای طرح های تفصیلی اهمیت نسبی درجه بندی گروه های ذینفع
تصمیمات افراد وسازمان های ذینفوذ در مقوله ی طرح ها ی تفصیلی نیز مؤثربوده وباعث کندی یاسرعت در اجرا خواهد گردید.

## Slide 17: بهره وری طرح های تفصیلی از سایر طرح ها ونقشه ها
در جریان تهیه ی طرح تفصیلی نقشه های متعددی وجود دارد که هر یک به نوبه ی خود قسمتی از اطلاعات مورد لزوم طرح ها ی تفصیلی را فراهم آورده ومجموعه این نقشه ها پایه اصلی طرح تفصیلی را تشکیل می دهند.
الف)نقشه ها براساس آخرین عکس های هوایی
ب)نقشه های طرح تفصیلی قدیم
ج)طرح های موردی ونقشه مجتمع های زیستی مصوب.
ه)طرح ها ونقشه های شبکه خدمات زیربنایی

## Slide 18: جایگاه نقشه های طرح تفصیلی در سیستم شهرسازی کنونی
الف)طرح ها ونقشه های تأسیسات وتجهیزات زیرزمینی
سیستم شهرسازی کنونی 3نوع نقشه تفصیلی ب)طرح های سطح زمین وکاربری اراضی
ج)طرح ها ونقشه های فضای فوق شهری

## Slide 19: بخش چهارم:نقش تکنولوژی درتهیه وتحلیل نقشه
مکانیزاسیون نقشه:
الف)تغییرابعاد درسرما وگرما
ب)فرسوده شدن وناخوانا شدن آنها
مشکلات نقشه هایی که روی کاغذ تهیه ونگهداری می شوند
ج) مشکل به هنگام سازی آن
ه)مسئله ی بایگانی وفضا برای حفظ آن
4مورد مشکلات ذکرشده برای نقشه های روی کاغذ،از نقشه های مکانیزه شده منتفی میشود.

## Slide 20: سیستم بازیابی نقشه های طرح تفصیلی تهران
این سیستم در واحد GIS طراحی شد که قابلیت های آن:
. دسترسی به انقشه های طرح تفصیلی با بکارگیری نقشه ی گیتاشناسی منطقه
. اندازه گیری،تعیین مساحت ومقیاس در این نقشه ها
. دسترسی به لایه های مختلف جهت ترسیم
. دسترسی به آخرین تغییرات اعمال شده بر روی نقشه های طرح تفصیلی توسط دستگاه مودم
و...

## Slide 21: راهنمای استفاده از سیستم کمیسیون ها
واحد GISشهر تهران تهیه ی نرم افزاری جهت ورود کلیه ی متون مصوبات به داخل کامپیوتر.
این نرم افزار قادر به جستجوهای مختلف تک موردی یا ترکیبی با سرعت وسهولت بوده وبدین ترتیب با تایپ کردن موضوع اطلاعاتی مورد نیاز،گزارشی ازمصوبه یا صورتجلسه ی مربوطه نشان داده میشود.
این سیستم از سیستم بازیابی نقشه های طرح تفصیلی مجزاست.

## Slide 22: تهیه ی نقشه های پوششی جدید
دهه ی هفتاد شمسی فضای مساعدی جهت تهیه ی نقشه های پوششی شهر تهران.
پیش از این دهه پیشنهادات مختلفی در این زمینه ارائه شد ازجمله استفاده از نقشه های گاز وعکس های هوایی سال 65که علی رغم صرف بودجه،تهیه ی نقشه عملی نگشت.

## Slide 23: پیشنهاد تهیه ی نقشه از طریق عکس برداری هوایی جدید
واحدGIS در سال 1373تهیه ی نقشه ی تهران بزرگ را به مقیاس 1:2000 در صدر فعالیت های خود قرار دادوبدین منظور مقیاس 1:6000برای عکس برداری هوایی تعیین شد تا دقت لازم فراهم شود.
مشخصات عکس برداری به صورتی تهیه شد که امکان تهیه ی عکس قائم برای هر محدوده ی کوچک 15هکتاری فراهم گردد تا هیچ عارضه ای در پناه ساختمان های بلند پنهان نماند.

## Slide 24: جزئیات فنی عکس ها
.کلیه ی نقاط ثابت شبکه ی تهران که شامل 93 نقطه می شودبا سیستم موقعیت یابی جهانی GPSاندازه گیری شدومختصات نهایی این شبکه براساس نقاط شبکه ای که به ایستگاه دائمی GPSتاشکند مرتبط است محاسبه گشت ودر اختیار کاداستر قرار گرفت تا هماهمنگی بین شبکه های مختصات فراهم شود.
. در تهیه ی نقشه ی جدید ، سیستم UTMبا بیضوی WGS-84استفاده شده وفاو درخلیج فارس بعنوان مبنای ارتفاع قرارگرفته است.

## Slide 25: تبدیل عکس به نقشه
جمع آوری اطلاعات از عکس های هوایی بصورت سه بعدی صورت می گیردبطوریکه بر روی هر ساختمان نیز یک نقطه ی ارتفاعی اندازه گیری شده در لایه ای از سیستم دخیره می شود.
نقشه ها با نام نویسی عوارض ،گویا می شوند.در کنار آن عوارضی که قابل تشخیص نیستند،توسط بررسی زمینی شناسایی شده وبدین ترتیب صحت نقشه تضمین می گردد.

## Slide 26: بکارگیری نقشه های جدید در سیستم اطلاعاتی جغرافیایی
نقشه های جدید تهران بعنوان نقشه ی پایه در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS کارآمد خواهند بود.لازمه ی ایجاد چنین سیستمی آن است که اطلاعات غیر نقشه ای که عوارض بر روی نقشه را توصیف می کنندجمع آوری شده وبه نقشه متصل شود بطوریکه هر هاشور نشان دهنده ی یک نوع کاربری است که یک یا چند جدول پیرامون جزئیات آن کاربری نیز وجود داشته باشد.
اگر چه وجود نقشه ی پایه ی جدید به مقیاس 1:2000می تواند به اجرای GIS کند هم اکنون پروژه هایی در چهارچوب GISبا استفاده از سایر اطلاعات نقشه ای در حال اجرا می باشند.

## Slide 27: نقش ماهواره
ماهواره ازجمله منابع جدید که اطلاعات مورد نیاز مدیریت شهری را فراهم می کند.
با استفاده از این تکنولوژی، برنامه ریزان می توا نند پایگاه های اطلاعاتی کهنه ی خود را به سرعت به روز نمایند. امروزه می توان در ظرف مدتی کوتاه تصویری از یک ناحیه بسیار وسیع با کیفیت بالا بدست آورد.
نقشه های با مقیاس 1:25000با بکارگیری تصاویر ماهواره ای امکانپذیر است واین مقیاس برای برنامه ریزی شهری مناسب است.