## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2: ویژگیهای آب سالم چیست
آب سالم به آبی گفته می شود که آلودگی های میکروبی نداشته باشد ، بی بو باشد و رنگ خاصی نداشته باشد . همچنین مواد سمی داخل ان نباشد . آب سالم باید ظاهرش زلال باشد و مواد معدنی به میزان مجاز درآن باشد . تامین آب سالم از ابتدایی ترین و در عین حال اساسی ترین گام هایی است که به طور کلی برای تامین حداقل بهداشت باید برداشته شود .
آب آشامیدنی : آبی است که عوامل فیزیکی ،‌شیمیایی ،‌بیولوژیکی و رادیوئوکلوئیدی آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن ، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.

## Slide 3: ویژگیهای آب آشامیدنی
ویژگیهای فیزیکی
شیمیایی آب
میکروبیولوژی

## Slide 4: ویژگیهای فیزیکی آب آشامیدنی
جدول شماره (1) ـ مشخصات فیزیکی آب آشامیدنی
ردیف ویژگی حد مطلوب مقدار مجاز واحد اندازه گیری
1 کدورت کمتر یا مساوی 1 حداکثر 5 NTU
2 رنگ کمتر یا مساوی 1 حداکثر 20 پلاتین کبالت برای رنگ حقیقی آب T.C.U
3 بو صفر حداکثر 2 واحد در 12 درجه سلسیوس حداکثر 3 واحددر 25 درجه سلسیوس رقم آستانه بو(TON)
4 PH 5/8-7 0/9-5/6 -
5 طعم - باید مقبولیت مردمی داشته باشد و مورد اعتراض واقع نشود.
6 روغن به صورت شناور مشاهده نگردد

## Slide 5: ویژگیهای شیمیایی آب آشامیدنی
مواد شیمیایی معدنی سمی : حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی در جدول شماره 2 منعکس گردیده است.
ردیف | نوع ترکیب | برچسب | حداکثر مقدار مجاز بر حسب میلی گرم در لیتر
1 | آرسنیک | As | 0/05
2 | سرب | Pb | 0/05
3 | کرم | Cr | 0/05
4 | سلنیوم | Se | 0/01
5 | کادمیوم | Cd | 0/05
6 | آنتیموان | Sb | 0/05
7 | جیوه کل | Hg | 0/001
8 | مولیبدن | Mo | 0/07
9 | سیانور | CN | 0/07
10 | وانادیوم | V | 0/1
جدول شماره (2) ـ حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی

## Slide 6
مواد شیمیایی آلی سمی :‌حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی آلی سمی در آب آشامیدنی در جدول شماره 3 آمده است.
نام ماده |  | حداکثر مجاز (میکروگرم در لیتر)
آلدرین/ دی آلدرین | Alderin-dialderin | 03/0
کلرادن | Chlordane | 2/0
2 و 4 دی کلر و فنوکسی استیک اسید | 2-4 dichlorophenixy acetic acid | 30
د.د.ت دی کلرودی فنیل تری کلرواتان | DDT | 2
1 و 2 دی کلرواتان | 1,2 -Dichloroethene | 30
1 و 2 دی کلرواتان | 1,2 –Dichloroethene | 50
هپتاکلر و هپتاکلرایوکسید | Heptachlor and heptachlor epoxide | 03/0
هگزاکلروبنزن | Hexachloro benzene | 1
لیندن | Lindane | 2
متوکسی کلر | Methoxychlor | 20
ترکیبات حلقوی چند هسته ای | (1)‍‍ P.A.H | 3/0
الاکلر | Alachlor | 20
آل دی کارب | Aldicarb | 10
آترازین | Atrazline | 2
بنتازون | Bentazone | 30
کربوفوران | Carbofiran | 5
کلروتولورون | Chlorotoluron | 30
1و2 دی برمو 3 کلروپروپان | 1,2 – dibromo 3-chloropropane | 1
1و2 کلروپروپان | 1,2 – dichloropropane | 20
جدول شماره (3) ـ حدود مجاز برخی از مواد شیمیایی سمی آلی در آب آشامیدنی

## Slide 7
تری هالومتانها : کلروفرم بروموفرم برمودی کلرومتان دی برمو کلرومتان | THMS Chloroform Bromoform Bromodichloromethane Dibromichloromethane | 200 100 60 100
ایزوپروتورون | Isoproturon | 9
2 متیل چهار کلر فنوکسی استیک اسید | 2methyl 4 chloro phenoxy acetic acid | 2
متولاکلر | Metolachlor | 10
مولینات | Molinate | 6
پندی متالین | Pendimethalin | 20
پنتا کلروفنل | Pentachloro phenol | 9
پرمترین | Permethrin | 20
پروپانیل | Propanil | 20
پیرودات | Pyrodate | 100
سیمازین | Simatine | 2
تری فلورالین | Trifluralin | 20
دی کلروپروپ | Dichloroprop | 100
فنوپروپ | Fenoprop | 9
2-4-5 تری کلروفنوکسی پروپیونیک اسید | 2-4-5-T | 9
سورفاکتانت بر حسب لوریل سولفات (دترجنت) | Surfactant | 200
شاخص فنل بر حسب فنل | Phenol index | 5/0
1- pily nuclear aromatic hydrocarbons

## Slide 8
آفت کشها
باقیمانده سموم دفع آفات در آب آشامیدنی هر منطقه باید بر اساس سموم مجازی که از طرف سازمان حفظ نباتات توصیه شده و یا در منطقه به مصرف می رسد جستجو شود و مقدار آن نباید از آنچه که از طرف سازمان بهداشت جهانی تعیین می شود تجاوز نماید

## Slide 9
حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی کانی موجود در آب آشامیدنی
ردیف | نوع ترکیب |  | حداکثر مجاز برحسب میلی گرم در لیتر
1 | کل مواد جامد محلول | (TDS/12) | (2)1500
2 | سختی کل برحسب | CaCo3 | (3)500
3 | کلرور برحسب | Cl | 400
4 | سولفات بر حسب | So4 | 400
5 | هیدروژن سولفوره | H2S | 050/0
6 | آهن برحسب | Fe | 3/0
7 | منگنز بر حسب | Mn | 5/0
8 | آلومنیوم برحسب | Al | 2/0
9 | روی بر حسب | Zn | 3
10 | مس برحسب | Cu | 1
11 | نیترات برحسب | No3 | (4)(5)
12 | نیتریت برحسب | No2 | (4)(3)
13 | کلسیم بر حسب | Ca | 250
14 | منیزیم بر حسب | Mg | 50
15 | آمونیاک بر حسب | NH3 | 5/1
16 | سدیم برحسب | Na | (5) 200

## Slide 10
حداقل مقدار کلر مجاز آزاد باقیمانده متناسب با PH در آب آشامیدنی
مقدار PH بزرگتر از 8 تا 9 8-5/6
مقدار مجاز کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت تماس متناسب با PH برحسب میلیگرم در لیتر 4/. 2/.
مقدار توصیه شده کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی 5/. تا 8/.در انتهای شبکه برحسب میلی گرم در لیتر با توجه به PH ، و در شرایط اضطراری ، همه گیری بیماریهای روده ای و بلایای طبیعی یک میلی گرم در لیتر می باشد .

## Slide 11
میزان کلر آزاد باقیمانده توصیه شده در آب آشامیدنی در سیستم های مختلف آبرسانی و محل برداشت
سیستم آبرسانی و محل برداشت مقدار کلر باقیمانده آزاد بر حسب میلیگرم در لیتر
شیر انشعاب شبکه های خصوصی 5/.
شیر انشعاب عمومی 1
تانکرهای سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیری 2
تانکرهای سیار آب آشامیدنی در محل توزیع 1
تعداد موارد سنجش روزانه کلر آزاد باقیمانده
در شبکه های لوله کشی آب آشامیدنی بر حسب جمعیت
جمعیت تعداد موارد سنجش کلر باقیمانده آزاد
تا 10000 1 تا 2
10000 تا 50000 3 تا 5
50000 تا 100000 6 تا 10
100000 تا 500000 11 تا 15
بیش از 500000 به ازای هر100000 (1+15)