## Slide 1
مديريت كيفيت

## Slide 2
گسترش عملكرد
كيفيت
Quality Function Deployment
(Q.F.D)

## Slide 3
فهرست عناوين
سير تحول كنترل كيفيت
رضايت مشتري از ديدگه كانو
تاريخچه
تعريف QFD
اهداف به كارگيري QFD
مروركلي پروژه QFD
ماتريس هاي چهارگانه QFD
فرآيند QFD
آغاز فرآيند QFD-ساختن خانه كيفيت
خروجي ماتريس خانه كيفيت
مزاياي استفاده از QFD
مثالي از كاربرد QFDدرخدمات

## Slide 4
سير تحول كنترل كيفيت
بازرسي
كنترل
تضمين
مديريت كيفيت
هدف از مديريت كيفيت(مهندسي كيفيت)
شناسائي روشي براي افزايش و بهبود كيفيت در ماهيت محصول است.

## Slide 5
رضايت مشتري از ديدگاه كانو:
1- خواسته هاي پايه و اساسي (BQ) BASIC NEEDS(QULITY)
2- خواسته هاي عملكردي (PQ) PERFORMANCE NEEDS
3-خواسته هاي انگيزشي (EQ) EXCITEMENT NEEDS
QFD

## Slide 6
تاريخچه
از نظر تاريخي ( QFD(Quality Function Deploymentدر ژاپن و بر اساس كنترل كيفيت جامع((TQM به وجود آمدو اولين مطالب مربوط به آن را دكتر شيگروميزونو و يوجي آكائو منتشر كردند
تعريف :QFD
فرآيند گروهي منظم براي برنامه ريزي و طراحي محصولات جديد يا بهبود محصولات/خدمات با توجه به مسايل زير است:
1-تمركز روي نيازمنديهاي مشتري
2-استفاده از اطلاعات محيط رقابتي و نيازمنديهاي بازار
3-استفاده از گروهاي كاري
4-تدوين مستندات مشابه
QFD

## Slide 7
اهداف به كارگيري QFD:
توسعه محصول جديد
تنظيم كيفيت طراحي
شناسائي نقاط كنترلي
افزايش سهم بازار
انجام benchmarking براي محصولات رقابتي
تحليل اطلاعات كيفي بازار
QFD

## Slide 8
مروركلي پروژه QFD
شنا سا ئي گروه مشتريان محصول
تعيين ابزار هاي مورد استفاده جهت شنيدن نداهاي مشتري(VOC)
تحليل پروژه
تعيين مسئوليت هاي واحدهاي مختلف

## Slide 9
ماتريس هاي چهارگانه :QFD
1-ماتريس طرح ريزي محصول(تبديل نيازمنديهاي مشتري به نيازمنديهاي طراحي يا مهندسي)
2-ماتريس طرح ريزي قطعه(تبديل نيازمنديهاي طراحي يا مهندسي به ويژگيهاي قطعه يا محصول)
3-ماتريس طرح ريزي فرآيند(تبدئيل ويژگيهاي قطعه يا محصول به عمليات ساخت و توليد)
4-ماتريس طرح ريزي توليد(تبديل عمليات ساخت و توليد به عمليات خاص و كنترلهاي آن)
QFD

## Slide 10
PRODUCT PLANNING
PART PLANNING
PROCESS PLANNING
PRODUCT/OPERATION PLANNING
فرآيند :QFD
VOQ
Design req
Design req
Product/part
characteristics
Product/part
characteristics
Manufacturing oper
Manufacturing o
Operations/control

## Slide 11
ارتباط ويژگي با ويژگي
اهميت نيازهاي
مشتريان
ماتريس
طرح ريزي
ارتباط نيازهاي مشتريان و
ويژگيهاي محصو.ل
اهداف فني اولويت شده
نيازهاي مشتريان
Voice of customer
ويژگيهاي محصول و اندازه آنها
خانه كيفيبت((HOQ
House Of Quality

## Slide 12
هدف از ماتريس خانه كيفيت:
الف)شناسائي و ارزيابي نيازمنديهاي مشتري
ب)شناسائي رابطه بين نيازمنديهاي مشتري و نيازمنديهاي فني محصول
پ)ارزيابي نيازمنديهاي فني محصول
ت)تنظيم اهداف كمي براي نيازمنديهاي فني محصول
آغاز فرآيند QFD-ساختن خانه كيفيت
QFD

## Slide 13
امتياز خام | نقاط فروش | نرخ بهبود | نقطعه هدف | امتياز شركت الگو | امتيازكنوني محصولات توليدي | اهميت |  |  |  |  |  |  | 
36.309 | 1.3 | 1.33 | 4 | 4 | 3 | .0.21 |  |  |  |  |  |  | 
18.72 | 1 | 1.44 | 3 | 3 | 2 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 
15.561 | 1.3 | 1.33 | 4 | 5 | 3 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 
33.6 | 1.2 | 1 | 4 | 54 | 4 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 
38.016 | 1.02 | 1.44 | 3 | 4 | 2 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 
360 | 569 | 226 | 355 | 292 | 526 | 
15 | 24 | 10 | 15 | 13 | 23 | %
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | اندازه گيري كنوني
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | هدف
نياز فني
نياز مشتريان
عرض تردد
مدت زما بين دوبار
پنچرشدن
تعداد لايه ها
فشاربادقابل تحمل
طرح ترد
ابعاد سايد وال
راحتي در هنگام فرمان گيري
سايش كم
زيبائي سطح روي تاير
صداندادن تايردر هنگام رانندگي
عدم پنچر شدن سريع تاير
مجموع
5
181
5
1
3
5
9
1
1
5
1
5
3
3
3
5
3
1
3
3
3
3
3
3
5
93
46
168
38
56
46
190
36
15
114
190
36
190
108
93
140
114
190
108
56
46
114
38
مثالي درمورد صنعت لاستيك:
ماتريس خانه كيفيت براي تاير
House of Quality
QFD

## Slide 14
خروجي ماتريس خانه كيفيت:((HOQ
1-نيازمنديهاي مستند شده مشتري
2-اهداف كمي وعددي از نيازمنديهاي فني محصول
3-نيازهاي بازار
4-ويژگي هاي محصول
5-تحليل رقابتي محصول مورد نظر ماومحصول توليدي رقبا
ماتريس 2(ماتريس گسترش قطعات):
هدف:
تعيين قطعات بحراني
تعيين مقادير ويژگيهاي قطعه
شناسائي قطعاتي كه در فرآيند توليد نياز به توجهي ويژه دارند
QFD

## Slide 15
اهميت | لايه كوشين | بيد | سايدوال | لايه كلندري | ترد | قطعات لاستيك
23 |  |  |  |  |  | عرض تردد
13 |  |  |  |  |  | مدت زمان بين دوبار پنچرشدن
15 |  |  |  |  |  | تعداد لايه ها
10 |  |  |  |  |  | فشاربادقابل تحمل
24 |  |  |  |  |  | طرح تردد
15 |  |  |  |  |  | ابعاد سايد وال
1433 | 233 | 108 | 237 | 318 | 537 | مجموع
 | 16 | 8 | 17 | 22 | 37 | %
نيازهاي فني تاير
1
1
3
5
9
3
3
5
1
5
9
9
1
1
1
1
3
3
5
5
72
3
3
3
65
207
10
214
45
68
39
75
50
15
68
10
24
135
23
10
75
23
65
45
30
72
ماتريس طرح ريزي قطعات براي تاير
QFD

## Slide 16
ماتريس طرح ريزي فرآيند:(ماتريس 3)
هدف:
1-شناسائي و ارزيابي فرذآيند ساخت محصول
2-انتخاب بهترين روش ساخت محصول
3-شناسائي بهبودهاي احتمالي در فرآيند توليد
4-تعيين عمليات مهم در فرآيند توليد
خروجي ماتريس طرح ريزي فرآيند:
تعيين عمليات كليدي و بحراني در فرآيند توليد محصول
QFD

## Slide 17
ا اهميت | پخت | تاير سازي | كلندر كوشين | اپكس | اكسترودينگ | كلندرينگ | بنبوري مستروفاينال | فرآيند توليد تاير
32 |  |  |  |  |  |  |  | ترد
22 |  |  |  |  |  |  |  | لايه كلندري
17 |  |  |  |  |  |  |  | سايدوال
8 |  |  |  |  |  |  |  | بيد
16 |  |  |  |  |  |  |  | لايه كوشين
2076 | 208 | 500 | 210 | 182 | 486 | 246 | 452 | مجموع
 | 10 | 24 | 10 | 9 | 23 | 12 | 22 | %
قطعات تاير
1
1
1
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
5
185
110
85
24
48
198
48
333
153
110
72
66
144
185
110
85
40
80
111
22
51
8
16
ماتريس طرح ريزي فرآيند براي محصول تاير
QFD

## Slide 18
خلاصه و نتيجه گيري:
گروه اجرائي QFD در شركت مورد نظر با بررسي ماتريس ها قادر خواهد بود:
بصورت مداوم نياز مشتريان را درك نموده و با تايرهاي توليدي مقايسه نمايد.
تاير توليدي را با شركت الگو مقايسه نموده و تجزيه و تحليل نمايد.
با توجه به اهميتي كه هر نياز مشتري دارد قطعات با اهميت را شناسائي نمايد.
در نهايت مهمترين ويژگيهاي فيزيكي تاير شناسائي مي گردد.
QFD

## Slide 19
مزاياي استفاده ازQFD
QFD از ابتداي توسعه خانه كيفيت(HOQ ) يك فرآيند بهبود ارزش به شمار ميرود.
به كار گيري پروژه QFDباعث افزايش ارزش افزوده محصول هم براي مشتري و هم براي توليدكننده مي شود.
QFDهمچنين بستري براي استفاده از سا ير مدل هاي بهبود ارزش فراهم مي سازد.
QFDمكمل ساير ابزارهاي كيفيت و يكپارچه كننده آنها مي باشد.
در نهايت با استفاده از ابزار گسترش عملكرد كيفيت مديريت هر سازمان از بهبود كيفيت محصول يا خدمت بصورت مستمر اطمينان حاصل مي نمايد.
QFD

## Slide 20
منابع
2-QFDدر خدمات
نگارش و ترجمه: دكتر محمد رضا عباسي
مهشيد يزدان پناه
ناشر: انتشارات مركز آموزشي مديريت دولتي
1- گسترش عملكرد كيفيت(QFD)
ترجمه و اقتباس: دكتر رضا برادران زاده
مهندس مهدي بشيري
ناشر: انتشارات كيفيت ايران