## Slide 1: دینامیک سیستم‌های قدرت 2 فصل چهارم- روش‌های محاسبه ATC

## Slide 2: انواع روش محاسبه ATC
1- روش‌های ایستا (استاتیک):
  حذف تغییرات زمانی متغیرهای سیستم
  تعیین ماشین محاسبه، معیارهای توقف، مزایا، معایب
2- روش‌های پویا (دینامیک)
  استقاده از مدل‌های استاتیکی و دینامیکی به طور همزمان
  تعیین ماشین محاسبه، معیارهای توقف، مزایا، معایب

## Slide 3: جزئیات تعیین ATC
ماشین محاسبه: چگونگی تعیین ATC
  پخش بار متوالی، پخش بار بهینه، تحلیل حساسیت و ...
معیارهای توقف:
  حد حرارتی خطوط، حد پایداری استاتیک، واگرایی پخش بار DC، واگرایی پخش بار AC، حد ولتاژ در باس، ناپایداری دینامیکی ولتاژ و حد ناپایداری گذرا

## Slide 4: مراجع مربوط به مفاهیم ATC/1
1995، NERC، مفاهیم ATC: تعریف توانایی انتقال، مفاهیم مختلف ATC، روش‌های ابتدایی حل
1996، کاولی، چگونگی تعیین اطلاعات شبکه برای انتقال توان
1998، Pserc ، حدود و عوامل موثر در انتقال توان، در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها در بارها، ژنراتورها و اطلاعات شبکه

## Slide 5: مراجع بهبود ATC ایستا/1
1991، الکساندروف، بهبود راندمان خطوط 20 تا 25 کیلوولت: پیشنهاد باندل کردن و کاهش فاصله فازها
1995، زان، پروژه کابل‌های زیرزمینی-زیردریایی برای بهبود ATC: طراحی یک کابل جدید
1998، سائر، ارتباط بین جبران بارگذاری انتقال و ATC، کاهش اثر اطلاعات ATC و بهبود سودمندی سیستم انتقال

## Slide 6: مراجع بهبود ATC ایستا /2
1998، موریوکا، بهبود توانایی انتقال با استفاده از UPFC: ساده‌ترین و کاربردی‌ترین کنترل‌کننده
1998، راجرمان، تعیین موقعیت خازن جبران‌ساز برای افزایش ATC: تعیین خطوط بحرانی و خازن سری بر روی یک مثال کوچک 6 باسه
1999، وانگ، چگونگی توزیع دوباره تولید برای افزایش حاشیه ایمنی: بهبود ولتاژ و ATC

## Slide 7: 1- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ CPF1
از 1972، پخش بار متوالی، افزایش تولید و مصرف تا واگرا شدن پخش بار
1992، آجاراپو، پخش بار تداومی: استفاده از حل معادلات جبری غیرخطی
1997، الیک، ATC و مقدار آن در سیستم دسترسی آزاد: استفاده از تئوری شبکه‌های غیرخطی، تقسیم سیستم قدرت به دو نوع یکنواخت و غیر یکنواخت

## Slide 8: 2- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ CPF2
1998، اجیب، محاسبه ATC: ارائه یک برنامه کامپیوتری برای محاسبه ATC با در نظر گرفتن محدودیت‌های پخش بار AC و حدود ولتاژ و ...
2000، همود، تعیین ATC سیستم انتقال: ارائه نرم‌افزار جدید برای تعیین ATC باپخش بار DC، محدودیت‌های حرارتی، ولتاژ، پایداری ایستا و انواع محدودیت شبکه

## Slide 9: 3- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ OPF1
از 1981، انتقال توان بین مصرف و تولید به صورت بهینه، توانایی بارگذاری بهینه و ...
1988، سائر، محاسبه حاشیه اطمینان انتقال: استفاده از OPF و عدم قطعیت در محاسبه ATC
1988، ملیاپالاس، تخمین احتمالی توانایی انتقال در محیط خصوصی شده: استفاده از OPF، توزیع احتمالی، مدل مارکو، مثال 24 باس و 2182 باس

## Slide 10: 4- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ OPF2
1998، شبان، محاسبه ATC در سیستم قدرت خصوصی شده، استفاده از OPF، محدودیت پخش بار AC و محدودیت بهره‌برداری
1999، گراوینر، محاسبه ATC: بیشینه‌ کردن توان انتقالی بوسیله برنامه‌ریزی غیرخطی
1999، سائر، محاسبه ATC با در نظر گرفتن توان موهومی: خطی کردن توان موهومی و انتقال توان

## Slide 11: 5- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ OPF3
2001، گان، توانایی انتقال min-max، یک مفهوم جدید: ارائه الگوریتم جدید ساده‌تر و موثرتر از روش‌های قبلی، شبکه 118 باس، توانایی انتقال در یک محدوده Pmax و Pmax_min به جای یک عدد Pmax
2003، سائر، محاسبه ATC با در نظر گرفتن توان موهومی: آزمایش روش قبلی بر روی یک شبکه بزرگ

## Slide 12: 6- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ OPF4
2003، زان، محاسبه ATC با محدودیت‌های حالت پایدار با استفاده از تجزیه انحنا:
  استفاده از الگوریتم قدیمی تجزیه انحنا
  محاسبه TTC
  روشی با دقت بالا
  اجرا بر روی سیستم‌های 4 و 30 باس IEEE

## Slide 13: 7- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ تحلیل حساسیت، خطی‌سازی/1
از 1996، محاسبه توانایی انتقال توان، تبادل توان بهینه، حداکثر بارگذاری و ... با استفاده از تحلیل حساسیت
1997، گرین، محاسبه ATC:
  استفاده از تحلیل حساسیت
  سیستم واقعی 3357 باس
  استفاده از پخش بار DC
  سرعت و دقت بیشتر

## Slide 14: 8- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ تحلیل حساسیت، خطی‌سازی/2
1999، گراونر، ATC و حساسیت درجه اول:
  استفاده از حساسیت درجه اول متغیرهای شبکه
  پخش بار خطی و غیرخطی
  پخش بار تداومی
  حد ولتاژ و حد حرارتی
  درنظرگرفتن عدم قطعیت‌های بار و اطلاعات ATC
  شبکه بزرگ مورد مطالعه، شبکه PJM

## Slide 15: 9- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ تحلیل حساسیت، خطی‌سازی/3
2000، اجیب، محاسبه سریع ATC:
  پخش بار خطی شده
  حد حرارتی
  تعداد زیاد پیشامد
2000، زیاوو، محاسبه ATC با برنامه‌نویسی تصادفی
  استفاده از مدل تصادفی، عدم قطعیت بار، ژنراتور و خط
  استفاده از شبکه‌های 29 و 69 باس

## Slide 16: 10- انواع ماشین محاسبه روش‌های ایستا/ تحلیل حساسیت، خطی‌سازی/4
2000، دای، محاسبه بیشترین توانایی بارگذاری با استفاده از الگوریتم نقطه درونی:
  استفاده از سیستم 60 باس IEEE
  استفاده از روش برنامه‌ریزی نقطه درونی
  توانایی برای انواع حل مساله بارگذاری
  سرعت زیاد الگوریتم ارائه شده

## Slide 17: معیار توقف روش‌های ایستا
حد حرارتی
حد پایداری ایستا
واگرایی پخش بار DC
واگرایی پخش بار AC
حد ولتاژ باس‌ها

## Slide 18: مزایا و معایب روش‌های ایستا
مزایا:
  سادگی مسئله (عدم استفاده از معادلات دیفرانسیل)
  واضح بودن (تسلط بیشتر بر صورت مسئله)
  انعطاف‌پذیری (در هنگام تغییر سیستم)
  سرعت زیاد
معایب:
  جواب‌های غیردقیق و خوشبینانه

## Slide 19: انواع ماشین محاسبه روش‌های پویا MAT/1
1992، شلوتر، انتخاب تعداد زیادی اتفاق برای مطالعه توان انتقالی:
  در نظر گرفتن حد پایداری گذرا
  دسته‌بندی و غربال تعداد زیادی پشامد
  انتگرال‌گیری دقیق
  مدل دقیق ژنراتورها
  شبکه متوسط و بزرگ

## Slide 20: انواع ماشین محاسبه روش‌های پویا MAT/2
1999، پاولا، ماکزیمم مقدار توان قابل انتقال با در نظر گرفتن حد پایداری گذرا:
  بررسی تعداد زیاد پیشامد
  تعیین خطرناک‌ترین پیشامدها
  استفاده از روش یک ژنراتور-باس بی‌نهایت
  مزیت روش: سرعت بالا و در نظر گرفتن حد گذرا
  عیب روش: در نظر نگرفتن اثر ولتاژ، حذف اثر بار

## Slide 21: معیار توقف روش‌های پویا
ناپایداری گذرا
ناپایداری ولتاژ (پویا)
تمام شرایط توقف ایستا
  حد حرارتی
  حد پایداری ایستا
  واگرایی پخش بار DC
  واگرایی پخش بار AC
  حد ولتاژ باس‌ها

## Slide 22: مزایا و معایب روش‌های پویا
مزایا:
  در نظر گرفتن جزئیات بیشتر سیستم
  در نظر گرفتن وابستگی بار به ولتاژ
  در نظر گرفتن تغییرات بزرگ
  دقت زیاد محاسبات
معایب
  پاسخ کند و در نظر نگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و گذرا

## Slide 23: روش‌های تعیین پایداری گذرا/1
1- شبیه‌سازی
  حل دقیق معادله دیفرانسیل
  نیاز به فرد خبره برای تشخیص پایداری
  زمان زیاد محاسبات
شناسایی الگو
  تعیین پایداری گذرا در حالت غیر همزمان
  استفاده از یک تابع ایمنی برای حالت همزمان

## Slide 24: روش‌های تعیین پایداری گذرا/2
روش‌های مستقیم:
  صفحه فاز
  سطوح مساوی
  معیار انتگرال انرژی
  نقطه به نقطه
  لیاپانوف:
    روش‌های متعارف: استفاده از روش‌های انرژی و تقریب آن‌ها
    روش‌های مختلط: شبیه‌سازی دقیق و استفاده از روش انرژی برای افزایش سرعت

## Slide 25: روش‌های مستقیم تعیین پایداری گذرا/3
نزدیک‌ترین نقطه تعادل ناپایدار (CL-UEP)
  محاسبه تمام نقاط تعادل ناپایدار
  محاسبه انرژی در تمام نقاط تعادل ناپایدار
  تعیین نقطه تعادل با کمترین انرژی (CL-UEP)
  محاسبه اختلاف انرژی بین نقطه تعادل پایدار و (CLUEP)
  تعیین شاخص پایداری گذرا
  عیب: این روش خیلی محافظه‌کارانه است

## Slide 26: روش‌های مستقیم تعیین پایداری گذرا/4
1978، 1979، اتای، کاکی‌موتو، روش سطح مرزی انرژی پتانسیل (PEBS)
1990، ماریا، روش‌های مختلط پایدار گذرا
1994، چیانگ، نقطه تعادل ناپایدار کنترل‌کننده (CO-UEP)
1995، واحدی، روش ضربه دوم
1998، لیو، روش شبکه عصبی مصنوعی

## Slide 27: روش‌های مستقیم تعیین پایداری گذرا/5
1999، باس، شاخص سختی
2002، عیدیانی، روش POMP
2002، عیدیانی، روش ترکیبی پایداری گذرا (CTSA)

## Slide 28: روش‌های تعیین پایداری ولتاژ
1990، فلاتابو، تحلیل حساسیت V-Q
1992، گاوو، تحلیل مدال V-Q
1992، آجاراپو، پخش بار تداومی
1993، کانیزارس، شاخص دترمینان
1994، اوربای، روش‌های انرژی
1995، اجیب، شاخص فاصله اقلیدسی بین نقاط تعادل
1995، چیانگ، شاخص تابع آزمایش

## Slide 29: سوال؟