## Slide 1
اقتصاد كشاورزي
به نام خدا

## Slide 2: به طور کلی نان فانتزی را می توان به 2 گروه نان سفید وتیره تقسیم کرد:نان سفید و تیره . نانهای سفید شامل نان ساندویچی ,همبرگر,فرانسوی. نانهای تیره شامل نانهایی که با ارد چاودار و سبوس دار تهیه شده باشد. نانهایی که امروزه در بازار ایران رونق دارد شامل: 1- نان دیابت 2- نان ترکیبی 3- نان چاودار 4- نان سوبیتال 5- نان سلیات
مقدمه

## Slide 3
5- نان سلیات:
از جمله نانهای رژیمی است که خوردن آن به افرادی که به گلوتن حساسیت دارند توصیه می شود.این نان فاقد آرد گندم است وبا ارد برنج تهیه میشود.از لحاظ بعضی املاح پائین است به همین دلیل به ان فیبرکس اضافه میکنند.
1- نان دیابت:
این نان مخصوص افراد دیابتی است ودرآن از آرد چاودار,جو,زیره,سبوس مالت و پوسته سویا استفاده میکنند.
2- نان ترکیبی:
نانهایی هستند که در آنها از مواد مختلف خوراکی استفاده میکنند مثلا نان سیر وزیتون,نان گردو,نان سیب و کشمش,نان بلغور گندم وجو.
3- نان چاودار:
این نان از نوعی غله به نام چاودار(گندم سیاه)تهیه شده است.باعث کاهش کلسترول وخطر بیماریهای قلبی وعروقی شده و دارای ویتامین گروه ب و ای است. این باعث ایجاد حس سیری در شخص شده و برای رژیم لاغری مناسب است.
4- نان سوبیتال:
این نان سیاه رنگ است.با انواع دانههای روغنی مانند کنجد,افتابگردانو بذرک تهیه میشود.این نان دارای مقداری امگا 3 است.

## Slide 4: واژه نانوایی در واقع عبارت است از عملیات حرارت دادن فرآورده های خمیری در یک فر ، ولی چون مراحل متعددی قبل از حرارت دادن در فر وجود دارد ، واژه نانوایی به تمام علم و تکنولوژی قبل از مرحله حرارت دادن و همچنین بعد از آن اطلاق می شود . باتوجه به این که انواع زیادی از فرآورده های نانوای وجود دارند ، درجه بندی آن بر حسب فرمولاسیون آماده سازی و ویژگی های محصول امکان پذیر نمی باشد . از این رو محصولات را بر اساس روش ور آوردن تقسیم بندی می کنند . چنین تقسیم می کنند . چنین تقسیم بندی را می توان به شرح ذیل انجام داد .
9 – مشخصات محصول ، فرآیند و روش تولید محصول :

## Slide 5: - کالاهای ور آمده با هوا ، شامل آنژل و کیکهای اسفنجی و نان های فانتزی . - کالاهای نیمه ورد آمده ، شامل خمیر پای و بعضی از کراکرهای که در اثر بخار متصاعد شده و گازهای در طی پخت کمی حالت ور آمدن به وجود می آورند . در این جا کالای ور آمده با هوا مانند نان فانتزی مورد برسی قرار می گیرد .
- کالای ور آمده با مخمره شامل نان و خمیر های شرین بوده به وسیله گاز کربنیک عمل می نماید .
- کالای ور آمده با مواد شیمیایی ، شامل کیک های لایه ای دونات و بیسکوییت ، ور آمده این فرآورده ها به کمک گاز کربنیک حاصل از پودر های نانوایی و عمل شیمیایی انجام می گیرد .

## Slide 6: - روش تولید :
- به سه روش سنتی ، نیمه اتوماتیک ، و اتوماتیک می توان انواع نان فانتزی را تولید نمود که این طرح با استفاده از نیروی ماهر و دستگاههای نسبتا مدرن برای تهیه خمیر و پخت نان از روش نیمه اتوماتیک استفاده می گردد .
- ابتدا مواد اولیه الک و سپس مخلوط می گردند . سپس وارد دستگاه رول کن خمیر می شود که بعد عمل پخت انجام می شود . بعد از عمل پخت انجام می شود . بعد از عمل پخت کنترل می گیرد . بعد از آن محصول بسته بندی و سپس وارد انبار می شود .

## Slide 7
مشخصات طرح : نام مجری طرح : نوع محصول تولیدی : نان صنعتی ( فانتزی ) ظرفیت اسمی : 5000 تن در سال ظرفیت عملی : 5000 تن در سال نوع طرح : ایجاد | زمین و ساختمان : مساحت زمین : 2000 متر مربع مساحت کل ساختمان : 700 متر مربع
شاخصهای عملیاتی : تعداد روز کاری : 250 روز تعداد نوبت کاری در روز : 3 نوبت زمان نوبت کاری : 8 ساعت | تعداد کارکنان : تولیدی : 10 نفر غیر تولیدی : 5 نفر
مواد اولیه و محل تامین : داخلی : ****** خارجی : = | تاسیسات عمومی : برق : 100 کیلو وات آب : 4/3 اینچ سوخت : گاز طبیعی

## Slide 8
1- مشخصات مجری طرح :
نام شرکت | شماره ثبت
2- مشخصات طرح :
عنوان طرح | آدرس محل اجرای طرح | مواد استفاده از تهسیلات بانکی | وضعیت طرح
تولید و بسته بندی نان صنعتی ( فانتزی ) |  | سرمایه ثابت و در گردش | مطالعات اولیه

## Slide 9
3- خلاصه بر آورد مالی طرح : ( به میلیون ریال )
سرمایه ثابت طرح | سرمایه در گردش طرح | میزان تهسیلات مورد نیاز | هزینه کل سرمایه گذاری | هزینه تولید سالیانه | سود ویژه سالیانه | کل فروش سالیانه
2000 | 400 | سرمایه ثابت 1400 | 2400 | 1921.1 | 550 | 2500
 |  | سرمایه در گردش 400 |  |  |  | 

## Slide 10: 2-4 هزینه محوطه سازی ، تسطیح و دیوارکشی :
برآورد سرمایه ثابت طرح :
1-4 هزینه زمین :
مساحت زمین ( متر مربع ) | قیمت واحد ( هزلر ریال ) | قیمت کل ( میلیون ریال ) | توضیحات
2000 | 50 | 100 | 
ردیف | شرح فعالیت | مقدار کار ( متر مربع ) | قیمت واحد ( ریال ) | قیمت کل (میلیون ریال )
1 | خاکبرداری و تسطیح | 2000 | 5000 | 10
2 | حصار کشی دور به ارتفاع 2 متر | 220 | 800000 | 176
3 | ایجاد فضای سبز ، روشنایی و غیر | 400 | 45000 | 18
4 | جدول کشی و حیاط سازی | 400 | 200000 | 80
جمع کل |  |  |  | 284

## Slide 11
3-4 هزینه ساختمان سازی :
ردیف | شرح فعالیت | سطح زیر بنا ( متر مربع ) |  | نوع ساختمان | قیمت واحد ( ریال ) | قیمت کل ( میلیون ریال ) | 
 |  | انجام شده | مورد نیاز |  |  | انجام شده | مورد نیاز
1 | ساختمان تولید | 400 | - | سوله بهداشتی | 1200000 | 480 | ---
2 | ساختمان اداری | 100 | - | آجرو سیمان | 1000000 | 100 | ---
3 | ساختمان نگهبانی | 20 | - | " | 1000000 | 20 | ---
4 | آزمایشگاه | 30 | - | " | 1200000 | 36 | ---
5 | انبار | 150 | - | سوله بهداشتی | 1200000 | 180 | ---
جمع کل زیر بنا |  | 700 متر مربع |  |  |  |  | 
جمع کل هزینه |  |  |  |  |  | 816 | 

## Slide 12
4-4 هزینه ماشین آلات ، تجهیزات و ابزار تولیدی :
( به انضمام هزینه نصب و راه اندازی )
ردیف | نام ماشین آلات و تجهیزات | مشخصات فنی | تعداد |  | قیمت واحد ( میلیون ریال ) | قیمت کل ( میلیون ریال ) | 
1 | ماشین پخت نان ( فر ) | - | 2 | - | 100 | 200 | -
2 | میکسر | - | 2 | - | 5 | 10 | -
3 | خمیر گیر | - | 3 | - | 10 | 30 | -
4 | تونل گرمخانه | - | 2 | - | 10 | 20 | -
5 | چاپ گیر و قالب گیر | - | 3 | - | 5 | 15 | -
6 | دستگاه برش نان | - | 2 | - | 3 | 6 | -
7 | بسته بندی | - | 2 | - | 10 | 20 | -
8 | میز کار استیل | - | 2 | - | 10 | 20 | -
9 | ماشین آلات و تجهیزات تمیرگاه و آزمایشگاه | - | - | - | - | 50 | -
10 | پیش بینی نشده (5% موارد فوق) | - | - | - | - | 19 | -
جمع کل |  |  |  |  |  | 390 | 

## Slide 13
5-4 هزینه تاسیسات :
ردیف | عنوان | هزینه ( میلیون ریال )
1 | انشعاب برق ، ترانس و احداث شبکه | 50
2 | انشعاب آب و لوله کشی مربوطه | 35
3 | سیستم گرمایش و سرمایش | 7
4 | اطفا ، حریق و کمکهای اولیه | 10
5 | انشعاب گاز و لوله کشی | 25
جمع کل |  | 127

## Slide 14
6-4 هزینه اثاثیه و لوازم اداری :
ردیف | شرح | تعداد |  | قیمت واحد ( ریال ) | قیمت کل ( میلیون ریال ) | 
 |  | مورد نیاز |  |  |  | 
1 | گوشی تلفن | 4 عدد | - | 200000 | 8/0 | -
2 | میز | 4 عدد | - | 300000 | 2/1 | -
3 | صندلی | 12 عدد | - | 150000 | 8/1 | -
4 | ماشین حساب | 4 عدد | - | 100000 | 4/0 | -
5 | دستگاه فاکس | 1 عدد | - | 1000000 | 1 | -
6 | لوازم بهداشتی سروسها | 2 سری | - | 1000000 | 2 | -
7 | وسایل انفور ماتیک ( رایانه با چاپگر و میز کار ) | 2 سری | - | 12000000 | 24 | -
8 | دستگاه کپی | 1 | - | 12000000 | 12 | -
9 | سایر ( لوازم التحریر و .... ) | 3 سری | - | 500000 | 5/1 | -
جمع کل |  |  |  |  | 3/45 | 

## Slide 15
7-4 وسائل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه :
ردیف | شرح وسائل | تعداد | قیمت واحد ( ریال ) | قیمت کل (میلیون ریال ) | 
 |  |  |  | مورد نیاز | 
1 | جک دستی | 2 | 6000000 | 12 | -
2 | نیسان وانت | 1 | 80000000 | 80 | -
جمع کل |  |  |  | 92 | 

## Slide 16
8-4 هزینه های قبل از بهره برداری طرح :
ردیف | شرح | برآورد کل هزینه ( میلیون ریال ) | 
1 | هزینه تهیه طرح ، اخذ مجوزهای قانونی ، حق ثبت و قرار دادهای بانکی | 30 | -
2 | هزینه مشاوره و مطالعات | 10 | -
3 | هزینه را اندازی و تولید آزمایشی ( 15 روز کاری ) | 50 | -
4 | هزینه آموزش و پرسنل | 10 | -
5 | جمع | 100 | -
6 | کسر می شود در آمد حاصل از فروش محصولات دوره آزمایشی | 50 | -
خالص هزینه های قبل از بهره برداری |  | 50 | 

## Slide 17
9-4 هزینه های پیش بینی نشده طرح :
معادل 5 درصد از هزینه های طرح | 95
جمع کل | 95

## Slide 18
10-4 برآورد هزینه های ثابت طرح :
ردیف | شرح هزینه های سرمایه گذاری | برآورد کل هزینه ( میلیون ریال ) | 
 |  | مورد نیاز | 
1 | هزینه زمین | 100 | -
2 | هزینه محوطه سازی | 284 | -
3 | هزینه ساختمان سازی | 816 | -
4 | هزینه ماشین آلات و تجهیزات | 390 | -
5 | هزینه تاسیسات | 127 | -
6 | هزینه اثاثیه و لوازم اداری | 3/45 | -
7 | هزینه وسایل حمل و نقل | 92 | -
8 | هزینه های قبل از بهره برداری طرح | 50 | -
9 | هزینه های پیش بینی نشده طرح | 7/95 | -
 |  | 2000 | 

## Slide 19
5 – بر آورد هزینه نگهداری و تعمیرات طرح :
ردیف | شرح | ارزش دارایی ( میلیون ریال ) |  | درصد | هزینه نت سالیانه ( میلیون ریال ) | 
 |  | مورد نیاز |  |  | مورد نیاز | 
1 | محوطه سازی | 284 | - | 2 | 6 | -
2 | ساختمان سازی | 816 | - | 2 | 16 | -
3 | ماشین آلات و تجهیزات | 390 | - | 5 | 20 | -
4 | تاسیسات | 127 | - | 10 | 12 | -
5 | وسائل حمل و نقل | 92 | - | 10 | 9 | -
6 | اثاثیه و لوازم اداری | 3/45 | - | 10 | 5 | -
جمع کل |  |  |  |  | 68 | 

## Slide 20
6 – برآورد هزینه استهلاک طرح :
ردیف | شرح | ارزش دارایی ( میلیون ریال ) |  | درصد | هزینه نت سالیانه ( میلیون ریال ) | 
 |  | مورد نیاز |  |  | مورد نیاز | 
1 | محوطه سازی | 284 | - | 5 | 6 | -
2 | ساختمان سازی | 816 | - | 5 | 16 | -
3 | ماشین آلات و تجهیزات | 390 | - | 10 | 20 | -
4 | تاسیسات | 127 | - | 10 | 12 | -
5 | وسائل حمل و نقل | 92 | - | 10 | 9 | -
6 | اثاثیه و لوازم اداری | 3/45 | - | 20 | 5 | -
7 | پیش بینی نشده | 95 | - | 10 | 5/9 | -
جمع کل |  |  |  |  | 7/133 | 

## Slide 21
7 – بر آورد سرمایه در گردش طرح :
1-7 هزینه حقوق و دستمزه پرسنل :
ردیف | سمت نیروی انسانی | تعداد مورد نیاز | حقوق ماهیانه ( هزار ریال ) | حقوق و مزایای سالیانه ( 14 ماه ) ( میلیون ریال )
1 | مدیر کارخانه | 1 نفر | 6000 | 84
2 | مسول فنی و مدیر تولید | 1 نفر | 4000 | 56
3 | مدیر فروش و تدارکات | 1 نفر | 2000 | 28
4 | کارگر ساده تولید | 7 نفر | 1800 | 4/176
5 | کارگر ماهر تولید | 2 نفر | 1900 | 2/53
6 | اداری و خدمات | 3 نفر | 1900 | 8/79
جمع کل |  | 15 نفر |  | 4/477
23 در صد حق بیمه کارفرما |  |  |  | 6/109
جمع کل |  |  |  | 587

## Slide 22
2-7 هزینه مواد اولیه :
ردیف | نوع مواد اولیه | واحد | مقدار مصرف سالیانه | قیمت واحد ( هزار ریال ) | هزینه کل ( میلیون ریال )
1 | آرد سفید | تن | 470 | 1100 | 517
2 | روغن | تن | 6 | 700 | 42
3 | شکر | تن | 15 | 3000 | 45
4 | خمیر مایه | تن | 1 | 650 | 65/0
5 | نمک | تن | 3 | 600 | 8/1
6 | شیر | تن | 5/1 | 3000000 | 5/4
7 | تخم مرغ | تن | 20 | 10000000 | 200
8 | مواد بسته بندی | تن | 2 | 6500 | 13
جمع کل |  |  |  |  | 824

## Slide 23
3-7 هزینه سوخت و انزژی :
ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه | هزینه واحد ( ریال ) | هزینه کل ( میلیون ریال)
1 | آب مصرفی | متر مکعب | 4000 | 1150 | 6/4
2 | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | 120000 | 250 | 30
3 | گاز | متر مکعب | 10000 | 100 | 1
4 | بنزین | لیتر | 3500 | 1000 | 5/3
5 | تلفن | پالس | - | 47 | 10
جمع کل |  |  |  |  | 1/49

## Slide 24
4-7 برآورد سرمایه در گردش طرح :
ردیف | عنوان | مدت | هزینه ( میلیون ریال )
1 | موارد اولیه و بسته بندی | 2 ماه | 200
2 | حقوق و دستمزد | 2 ماه | 95
3 | تنخواه گردان | 15 روز هزینه سوخت ، انرژی و تعمیرات | 5
4 | مطالبات ( فروش نسیه ) | 15 روز تولید | 100
جمع کل |  |  | 400

## Slide 25
8 – برآورد هزینه های پیش بینی نشده تولید :
شرح | برآورد کل هزینه ( میلیون ریال )
معادل 5 درصد از هزینه های انرژی ، حقوق و دستمزد ، مواد اولیه و نگهداری و تعمیرات | 77
جمع کل | 77
10 – برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح :
شرح | مبلغ ( میلیون ریال ) | 
جمع هزینه های ثابت طرح | 2000 | -
سرمایه در گردش طرح | 400 | -
جمع هزینه های سرمایه گذاری طرح | 2400 | 

## Slide 26
11 – نحوه سرمایه گذاری :
شرح | سهمیه متقاضی |  | تسهیلات بانکی |  | جمع
 | مبلغ | درصد | مبلغ | در صد | 
سرمایه ثابت | 600 | 30 | 1400 | 70 | 2000
سرمایه در گردش | 0 | 0 | 400 | 100 | 400
جمع کل سرمایه گذاری | 600 | 0 | 1800 | 0 | 2400

## Slide 27: اخذ وام سرمایه ثابت به مبلغ 1400 میلیون ریال با بهره 14 درصد ( 14% ) و اقساد 5 ساله
12 – هزینه تهسیلات مالی :
0/14*61*1400
=كارمزد ساليانه جهت اخذ وام
5*12*2
ميليون ريال 100=

## Slide 28
13 – پیش بینی مالی طرح بعد از شروع بهره برداری :
1-13 برآورد هزینه های تولید سالیانه طرح :
ردیف | شرح | مبلغ ( میلیون ریال )
1 | هزینه موارد اولیه و بسته بندی | 824
2 | هزینه حقوق و دستمزد | 587
3 | هزینه سوخت و انرژی | 1/49
4 | هزینه نگهداری و تعمیرات | 68
5 | هزینه پیش بینی نشده تولید | 77
6 | هزینه اثاثیه و لوازم اداری | 3/60
7 | هزینه تهسیلات مالی | 100
8 | هزینه بیمه کارخانه | 12
9 | هزینه استهلاک | 7/133
10 | هزینه استلاک قبل از بهره برداری | 10
جمع کل |  | 1/1921

## Slide 29
2-13 پیش بینی تولید محصول :
نام محصول | میزان تولید سالیانه | واحد | قیمت فروش واحد ( هزار ریال ) | قیمت فروش کل ( میلیون ریال )
نان ضنعتی ( فانتزی ) | 500 | تن | 5000 | 2500
جمع کل |  |  |  | 

## Slide 30
14 – برآورد سود و زیان سالیانه طرح :
( ارقام به میلیون ریال )
شرح | هزینه ( میلیون ریال )
قیمت کل فروش | 2500
جمع هزینه های تولید سالیانه ( کسر می گردد ) | 1/1921
جمع کل سود ناویژه سالیانه | 9/578
مالیات سالیانه ( کسر می گردد ) | 9/28
سود ویژه سالیانه کل | 550

## Slide 31
15 – محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% راندمان )
ردیف | شرح هزینه | هزینه متغییر |  | هزینه ثابت |  | مبلغ ( میلیون ریال )
 |  | مقدار | درصد | مقدار | در صد | 
1 | هزینه مواد اولیه و بسته بندی | 824 | 100 | - | - | 824
2 | هزینه حقوق و دستمزد | 5/205 | 35 | 5/381 | 65 | 587
3 | هزینه سوخت و انرژی | 39 | 80 | 1/10 | 20 | 1/49
4 | هزینه نگهداری و تعمیرات | 4/54 | 80 | 6/13 | 20 | 68
5 | هزینه پیش بینی نشده تولید | 5/65 | 85 | 5/11 | 15 | 77
6 | هزینه اثاثیه و لوازم ادرای | 3/60 | 100 | - | - | 3/60
7 | هزینه تهسیلات مالی | - | - | 100 | 100 | 100
8 | هزینه بیمه کارخانه | - | - | 12 | 100 | 12
9 | هزینه استهلاک | - | - | 7/133 | 100 | 7/133
10 | هزینه استهلاک قبل از بهره برداری | - | - | 10 | 100 | 10
جمع کل هزینه های تولید |  | 7/1248 |  | 4/672 |  | 1/1921

## Slide 32
16 – محاسبه سایر نسبتهای مالی :
ردیف | شرح | فرمول نسبتهای مالی ( میلیون ریال )
1 | ارزش افزوده ناخالص | ( مواد اولیه و بسته بندی + سوخت و انرژی + نگهداری و تعمیرات ) – فروش کل 9/1558 = ( 824 + 1/49 + 68 ) – 2500
2 | ارزش افزوده خالص | (استهلاك+ استهلاك قبل از بهره برداري)- ارزش افزوده ناخالص 1415/2=(10+133/7)-1558/9
3 | نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش | 0/62=1558/9/2500= فروش كل /ارزش افزوده ناخالص
4 | نسبت ارزش افزوده خالص به فروش | 0/57=1415/2/2500= فروش كل/ارزش افزوده خالص
5 | نسبت ارزش افزوده خالص به سرمايه گذاري كل | 0/74=1415/2/1921/1= سرمايه گذاري كل /ارزش افزوده خالص
6 | سرمايه ثابت سرانه | 133=2000/15=كل پرسنل/سرمايه ثابت
7 | كل سرمايه گذاري سرانه | 160=2400/15=كل پرسنل /كل سرمايه گذاري
8 | نرخ بازدهي سرمايه | 0/28=550/2400+100=كل سرمايه گذاري/هزينه تسهيلات مالي + سود ويژه
9 | دوره برگشت سرمايه | 100+550+133.7+2400/10=استهلاك قبل از بهره برداري+ استهلاك +سود ويژه +هزينه تسهيلات مالي /كل سرمايه گذاري

## Slide 33: پایان