## Slide 1: غنی سازی اورانیم Uranium Enrichment

## Slide 2: چرخه سوخت
1-کشف معادن اورانیم واستخراج آن
2-اورانیوم و تبدیل آن به UF6
3-غنی سازی اورانیم
4-تولید سوخت هسته ای
5-عملیات رآکتور
6-ذخیره سازی و سرد کردن سوخت های مصرف شده
7-عملیات باز یابی سوخت مصرف شده
8-عملیات پسمانداری (نگهداری زباله های هسته ای)

## Slide 3: غنی سازی اورانیوم
عمل افزایش درصد اورانیوم 235 در اورانیوم طبیعی
عمل افزایش غلظت اورانیوم نیمه سنگین از 0/7 درصد به 5 درصد را غنی سازی اورانیوم گویند.
اورانیوم طبیعی : سبک 234U 0/01 درصد
نیمه سنگین 235U 0/7 درصد
سنگین 238U 99/3 درصد
اورانیوم 235 بوسیله نوترون هایی با هر مقدار انرژی به خوبی شکسته می شود.
نیمه عمر اورانیوم 238: 4/5 میلیارد سال
نیمه عمر اورانیوم 235 : 700 میلیون سال
نیمه عمر Pu : 24/4 سال

## Slide 4: شکست اورانیوم-235
محصولات شکست اورانیوم:
Y(91)،Sr(91) ،Kr(91) ، Zr(95) ، I(126) ، Cs(137) ، Ba(142) ، Ce(144)
شناسایی شکافت هسته ای برای اولین بار در سال 1939 توسط هان و استراس مان صورت گرفت.

## Slide 5: مراحل استخراج اورانیوم تا غنی سازی
استخراج سنگ اورانیوم در ساغند
تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد در اردکان
تبدیل کیک زرد به UF6 در اصفهان
غنی سازی UF6 در نطنز
تبدیل UF6 غنی شده به میله سوخت در جابربن حیان تهران

## Slide 6: معادن اورانیوم در ایران
معدن ساغند: 200 کیلومتری یزد
ساغند 1 عمق 16 متری : 750 تن سنگ اورانیوم
ساغند 2 عمق 75 متری : 4250 تن سنگ اورانیوم
مساحت: 150 کیلومتر مربع
ظرفیت: 5000 تن
سنگ اورانیوم: اکسید اورانیوم مخلوط با سایر مواد شیمیایی UO2
رنگ سنگ اورانیوم : سیاه مایل به قهوه ای – جلای فلزی ندارد –مات و کدر است.
ایران برای راه اندازی معدن ساغند از کارشناسان کشورهای آرژانتین آلمان، چک، مجارستان، و روسیه استفاده کرده است.

## Slide 7: تبدیل سنگ خام اورانیوم به کیک زرد در اردکان
کارخانه تولید کیک زرد در اردکان
سنگ اورانیوم آسیاب شده - پودر- به پودر H2SO4 اضافه می کنند –UO2 به سولفات اورانیوم تبدیل می شود به سولفات اورانیوم حلال های مخصوصی اضافه می کنند تا به کیک زرد U3O8 تبدیل شود.
اردکان یک معدن سنگ اورانیوم در 35 کیلومتری از شهر نیز دارد.

## Slide 8: مرحله تبدیل کیک زرد به UF6 در اصفهان
کیک زرد U3O8 را در HNO3 حل می کنند نیترات اورانیوم UO2(NO3)2 تولید می شود پس از جداسازی نیترات، UO2 خالص بدست می آید
به UO2 خالصHF می افزایند گاز UF4 تولید می شود به گاز UF4 گاز F2 می افزایند که گاز UF6 تولید میشود.

## Slide 9: غنی سازی UF6 در نطنز
گاز UF6 که حدود 0/7 درصد UF6- 235 دارد در سانتریفیوژهای سری، غنی شده و به حدود 5-4 درصد میرسد که برای سوخت هسته ای مفید است.

## Slide 10: تولید اورانیوم جامد در جابربن حیان تهران
گاز UF6 غنی شده 5 درصد در جابر بن حیان تهران با کلسیم مخلوط شده که فلز اورانیوم جدا شده و به صورت میله اورانیوم درمی آورند .
برای تولید بمب هسته ای باید غلظت (U(235 در میله جامد 90 درصد باشد.

## Slide 11: تولید پلوتونیوم
تولید پلوتونیوم در نیروگاه بوشهر که با آب معمولی کار می کند.
تولید پلوتونیوم بدون غنی سازی اورانیوم در نیروگاهی با آب سنگین
در نیروگاهی که با آب سبک کار میکند با شکافت U(235) نوترون آزاد شده که جذب U(238) شده و Pu(239) تولید میشوددر خاکستر کوره اتمی Pu(239) مشاهده می شود
در هر 4000 کیلوگرم خاکستر اورانیوم سنگین حدود 1 کیلو گرم پلوتونیوم 239 وجود دارد.

## Slide 12: تولید Pu در نیروگاه اراک (بهره برداری 2009)
نیروگاه اراک با D2O کار میکند و میتواند از اورانیوم معمولی و غنی نشده استفاده کند.
نیروگاه اراک می تواند سالی 8 تا 10 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند که برای ساختن 1 یا 2 بمب اتمی کافی است
باید خاکستر کوره اتمی به آزمایشگاه جابربن حیان تهران فرستاده شود تا Pu از خاکستر اورانیوم جدا شود.

## Slide 13: کارخانه تولید آب سنگین در اراک
در حال ساخت با ظرفیت 100 تن آب سنگین در سال
D2O به روش تبخیر و تقطیر از H2O جدا می شود.
D نسبت به H یک نوترون اضافه دارد ---< D حدود 10 درصد سنگین تر H است.
D2O 10 درصد از H2O سنگین تر است.
d(D2O)=1.1 gr/cm3

## Slide 14: پایان
پاییز 1386